## Slide 1
Mobile Home Connecté
Surveiller, piloter son mobile home, son habitat, par mail et SMS

## Slide 2
Mobile Home Connecté
Surveiller l’intrusion, détecteur de présence, détecteur d’ouverture de porte.
Surveiller le risque d’incendie, détecteur de fumée
matériel ELTAKO avec la technologie radio ENOCEAN
Surveiller la température, sonde PT1000 convertisseur 0- 10V
Transmettre l’information ou recevoir un ordre par SMS (évènement) ou par Mail (rapport régulier) module TC Mobile de Phoenix Contact.

## Slide 3
Surveiller l’intrusion, détecteur de présence, détecteur d’ouverture de porte.
Surveiller le risque d’incendie, détecteur de fumée
matériel ELTAKO avec la technologie radio ENOCEAN
Surveiller la température, sonde PT1000 convertisseur 0- 10V
Transmettre l’information ou recevoir un ordre par SMS (évènement) ou par Mail (rapport régulier) module TC Mobile de Phoenix Contact.
Mobile Home Connecté
Surveiller l’intrusion:
détecteur de présence,
détecteur d’ouverture de porte.
Surveiller le risque d’incendie:
détecteur de fumée
matériel ELTAKO avec la technologie radio ENOCEAN
Surveiller la température, sonde PT1000 convertisseur 0- 10V

## Slide 4
Transmettre l’information ou recevoir un ordre par SMS (évènement) ou par Mail (rapport régulier) module TC Mobile de Phoenix Contact.
Convertir un ordre en puissance, chauffage éclairage, alarme… relais de puissance Phoenix Contact.
Mobile Home Connecté
SMS
Mail

## Slide 5
Mobile Home Connecté
Interrupteur différentiel général 30 mA
Alimentation stabilisée 230 V AC – 24 V DC
Disjoncteur circuit de commande
Disjoncteurs circuits de puissance
Récepteur radio FAM 14 capteurs Enocean
Contacts Eltako utilisés comme interfaces d’entrées de la partie commande
Partie commande TC Mobile Phoenix Contact gestion des évènements mails SMS…
Relais de sorties (puissance)
Pour alimentation chauffage, éclairage, réfrigérateur, sirène…

## Slide 6: Raccordement et mise en Œuvre capteurs et récepteurs Eltako de technologie EnOcean
La technologie EnOcean utilisée dans la transmission d’information dans le domaine de la domotique se caractérise par une norme ISO/IEC 14543-3-10 . Cette transmission se fait sans fils et avec une alimentation autonome et durable. On utilise pour cela les effets piezo-électrique, thermo-électrique ou photo-électrique.

## Slide 7: Raccordement et mise en Œuvre capteurs et récepteurs Eltako de technologie EnOcean
L’alimentation des capteurs présents sur ce système ne sera pas à réaliser pour ce qui est du contact de porte. Pour le détecteur combiné de présence/luminosité, il faudra une luminosité ambiante de 200 lux au minimum, sinon une alimentation 12V CC ou deux piles seront nécessaires. Ces deux capteurs devront êtres préalablement chargés à la lumière naturelle sur 24 heures si on veut les utiliser avec l’alimentation photo électrique.
Pour le capteur de fumée, un pile 9 V lithium est fournie ce capteur assure aussi la fonction alarme nécessaire dans tout logement.