## Slide 1: Les moteurs électriques
Le moteur à courant continu

## Slide 2: Les moteurs électriques
Le principe de fonctionnement de tout moteur électrique repose sur l’effet magnétique produit par un courant électrique dans des bobines (self, inductance…).
Ce champ magnétique si il est produit par un courant continu engendrera un mouvement par rapport à un aimant, ou plus généralement par rapport à un autre champ magnétique.
Ce champ magnétique produit par un courant alternatif sera vu comme un champ tournant entrainant dans sa rotation un aimant ou plus généralement un autre champ magnétique.

## Slide 3: Les moteurs Courant Continu
Le déplacement est orienté suivant la règle des trois doigts de la main droite.
L’Index dans le sens du courant (I).
Le Majeur dans le sens du champ Magnétique (M).
Le pouce indiquera le sens du déplacement (le plus fort des doigts pour la force).
Les trois doigts sont disposés à 90° les uns des autres.
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer. C’est la loi de Laplace.
F = B . I . L F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)

## Slide 4: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer.
C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L
F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
NORD
SUD
L
click
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click

## Slide 5: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer.
C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L
F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
NORD
SUD
L
click
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click

## Slide 6: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer.
C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L
F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
NORD
SUD
L
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click
click

## Slide 7: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer. C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L
F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
NORD
SUD
L
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click
click

## Slide 8: Les moteurs Courant Continu
Charbons
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.
F
F
F
F
F
F
B
Collecteur
I
click

## Slide 9: Les moteurs Courant Continu
click
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.

## Slide 10: Les moteurs Courant Continu
F
F
F
F
F
F
B
I
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.
Si on change de sens l’alimentation continu (inversion plus et moins) on inverse le sens de rotation.
click

## Slide 11: Les moteurs Courant Continu
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.
Si on change de sens l’alimentation continu (inversion plus et moins) on inverse le sens de rotation.
click

## Slide 12: Les moteurs Courant Continu, le stator
La production du champ magnétique est assurée par le stator (partie fixe, statique). On appelle cette fonction du moteur ‘Excitation’. L’excitation peut être assurée par un ensemble d’aimants permanents, on parlera alors de moteur à excitation permanente.
L’excitation peut être réalisée avec des électros-aimants, le moteur sera désigné alors par le type de couplage électrique entre le circuit d’excitation et le circuit induit.
aimants permanents
électros-aimants

## Slide 13: Les moteurs Courant Continu, le rotor
La production du mouvement mécanique est assurée par le rotor (partie tournante, rotation). On appelle cette fonction du moteur ‘l’Induit’ (soumis au champ magnétique). L’induit est constitué de conducteurs qui seront le siège de la force motrice. Pour augmenter l’effet beaucoup de conducteurs disposés dans des encoches réparties régulièrement sur la périphérie du circuit magnétique du rotor sont tous reliés entre eux.
La connexion électrique et la permutation sont assurées par l’ensemble collecteur plus balais (charbons).
Charbons (balais)
Collecteur
Conducteurs

## Slide 14: Les moteurs Courant Continu, connexions des conducteurs du rotor
Conducteurs
mobiles logés dans les encoches et soumis au champ magnétique du circuit d’excitation
Conducteurs
mobiles logés dans les encoches et soumis au champ magnétique du circuit d’excitation
Charbons (balais)
Collecteur
Encoches, dans lesquelles seront placés les conducteurs
Schéma
Face avant coté collecteur « à plat »
Connexions arrières du rotor
Connexions arrières du rotor

## Slide 15: Les moteurs Courant Continu, le courant dans le rotor
+
-
B
B
On alimente les conducteurs à l’aide de l’ensemble collecteur plus balais.
Quand un conducteur (encoche) est parcouru par un courant allant vers le fond de l’image on représente cela par une croix..
Le courant va parcourir toutes les spires reliées aux lames successives du collecteur, sauf quand le balais sera entre deux.
Quand le courant vient vers nous on représente ce mou- -vement par un point. Cette symbolique a pour origine la flèche de l’archer.
.
.
.
+
+
+
click

## Slide 16: Les moteurs Courant Continu, le courant dans le rotor
+
-
B
B
On alimente les conducteurs à l’aide de l’ensemble collecteur plus balais.
Quand un conducteur (encoche) est parcouru par un courant allant vers le fond de l’image on représente cela par une croix..
Le courant va parcourir toutes les spires reliées aux lames successives du collecteur, sauf quand le balais sera entre deux.
Quand le courant vient vers nous on représente ce mou- -vement par un point. Cette symbolique a pour origine la flèche de l’archer.
.
.
.
.
+
+
+
+

## Slide 17: Les moteurs Courant Continu, le courant dans le rotor
+
.
.
.
.
+
+
+
+
-
B
B
On alimente les conducteurs à l’aide de l’ensemble collecteur plus balais.
Quand un conducteur (encoche) est parcouru par un courant allant vers le fond de l’image on représente cela par une croix..
Le courant va parcourir toutes les spires reliées aux lames successives du collecteur, sauf quand le balais sera entre deux.
Quand le courant vient vers nous on représente ce mou- -vement par un point. Cette symbolique a pour origine la flèche de l’archer.

## Slide 18: Les moteurs électriques Courant Continu, la commutation
Inversion alimentation induit
+
+
+
.
.
.
Dans cette représentation seules les encoches ou sont logés les conducteurs sont représentées. Cela permet de mettre en évidence le principe de fonctionnement en rotation. Pour le moteur avec un circuit électrique d’excitation (induction), il suffit d’inverser le raccordement du circuit d’induit ou du circuit d’excitation pour inverser le sens de rotation. Si on inverse les deux le sens est inchangé. C’est le principe du moteur universel utilisé en électroménager (alimenté en alternatif).
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
-
-
-
Charbons
Collecteur
Inducteur
Inducteur
Induit
N
S
Charbons
Conducteurs dans une encoche
F
F
Click

## Slide 19: Les moteurs électriques Courant Continu, la commutation
+
+
+
.
.
.
Dans cette représentation seules les encoches ou sont logés les conducteurs sont représentées. Cela permet de mettre en évidence le principe de fonctionnement en rotation. Pour le moteur avec un circuit électrique d’excitation (induction), il suffit d’inverser le raccordement du circuit d’induit ou du circuit d’excitation pour inverser le sens de rotation. Si on inverse les deux le sens est inchangé. C’est le principe du moteur universel utilisé en électroménager (alimenté en alternatif).
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
-
-
N
S
+
-
Inversion alimentation induit
F
F
Click

## Slide 20: Les moteurs, défaut commutation
Au moment de la commutation (passage d’une spire du + au -) un courant circule dans la spire en court circuit (et les conducteurs). Ce courant est en sens opposé avec celui qui va lui être imposé. Ceci va créer des étincelles et une perte d’énergie qui sera préjudiciable sur des moteurs au dessus du kW. Pour atténuer ce défaut on place en série avec l’induit deux pôles auxiliaires, qui viendront générer un faible champ magnétique perpendiculaire avec les pôles principaux
+
+
-
-
N
S
+
-
Pôle auxiliaire
Pôle auxiliaire
.
.
.
+
+
+
Baux
Click
Baux

## Slide 21: Les moteurs, défaut commutation
+
+
-
-
N
S
.
.
.
+
+
+
+
-
Pôle auxiliaire
Pôle auxiliaire
Enroulement compensateur
Au moment de la commutation (passage d’une spire du + au -) un courant circule dans la spire en court circuit (et les conducteurs). Ce courant est en sens opposé avec celui qui va lui être imposé. Ceci va créer des étincelles et une perte d’énergie qui sera préjudiciable sur des moteurs au dessus du kW. Pour atténuer ce défaut on place en série avec l’induit deux pôles auxiliaires, qui viendront générer un faible champ magnétique perpendiculaire avec les pôles principaux
I auxiliaire
I auxiliaire
I auxiliaire
I auxiliaire
Baux
Baux
Click

## Slide 22: Les moteurs Courant Continu
+
+
-
-
N
S
.
.
.
+
+
+
+
Enroulement compensateur
Enroulement compensateur
.
.
.
.
.
+
+
+
+
+
Un autre défaut vient diminuer le rendement des moteurs, la déformation du champ magnétique de l’inducteur par le champ magnétique produit par l’induit.
En se concentrant dans les pôles, le champ magnétique sature le conducteur et se retrouve diminué.
On va disposer dans les pôles de l’inducteur des conducteurs de compensation, qui fourniront un champ magnétique inverse aux conducteurs de l’induit pour annuler la déformation.
-
B champ magnétique de l’inducteur
champ magnétique de l’induit
champ magnétique compensateur

## Slide 23: Les génératrices électriques Courant Continu (dynamo)
Le moteur courant continu est réversible si on l’entraine en rotation il devient génératrice.
C’est la loi de Faraday & Lenz qui décrit le fonctionnement en génératrice: tout conducteur soumis à une force (déplacement) et à un champ magnétique est le siège d’une tension induite. Si ce conducteur forme un circuit fermé il sera parcouru par un courant.
Les trois doigts de la main gauche (Génératrice) indiqueront les sens: Majeur, Magnétisme; Pouce Force; Index Intensité
à la fréquence de rotation de l’induit en tr/seconde (n),
au flux sous un pôle inducteur (Φ) en weber Wb. E = N n Φ
La force Electromotrice crée est proportionnelle: - aux nombre de conducteurs de l’induit (N)
Click entrainement génératrice
Click rotation
éolienne

## Slide 24: Lois d’ohm
Pour le moteur en courant continu la tension E est générée des la rotation du moteur, on l’appellera force contre électromotrice: U = E +RI
Attention au démarrage I n’est limité que par R (faible):
I = U/R
Il faudra alors limiter U démarrage
Par un Rhéostat, ou un démarreur électronique
Pour la génératrice en courant continu la tension E est la force électromotrice, c’est elle qui alimente le circuit, qui impose le sens du courant: U = E-RI
U
E=NnΦ
RI
U
E=NnΦ
RI
I
I

## Slide 25: Vitesse(fréquence) de rotation
Des relations précédentes pour un moteur E = NnΦ U = E+RI
On en déduit la fréquence de rotation en tours par seconde: n = E / NΦ ou n = (U – RI)/NΦ
Pour augmenter la vitesse de rotation il suffira d’augmenter la tension d’induit, ou, sur un moteur avec circuit d’excitation à diminuer le courant dans le circuit d’excitation (diminution Φ).
Cette relation montre aussi que si le flux tend vers « 0 » (coupure du circuit d’excitation) le moteur s’emballe.
On alimentera donc toujours le circuit d’excitation avant le circuit d’induit.
On coupera toujours le circuit d’induit avant de couper le circuit d’excitation.

## Slide 26: Les différents schémas Moteur Courant Continu
Mcc
Mcc
Excitation permanente (Aimants)
Changement de sens de rotation et de vitesse par action sur U induit.
Excitation Séparée Changement de sens de rotation et de vitesse par action sur U et Ie
U
U
Ie
M =
U
M =
U
Ie

## Slide 27: Les différents schémas Moteur Courant Continu
Mcc
Mcc
Mcc
Excitation parallèle
Changement de sens de rotation et de vitesse par action sur les connexions internes.
Pas de risque d’emballement
Excitation série (Shunt)
Changement de sens de rotation par action sur les connexions internes. Variation de vitesse par U
Bon couple de démarrage
Excitation compound
Avantages du série et du shunt.
Utilisation en moteur universel en électroménager (alternatif)
U
U
U

## Slide 28: Le rendement, les pertes
En continu excitation permanente, parallele série, séparé (laplace)
En continu excitation permanente, parallèle série, séparé (Lenz) COUMPOUND? G2N2RATRIC DYNAMO
Tout système consomme de l’énergie et la transforme en une énergie différente, « utile ».
Cette transformation s’accompagne, très souvent de pertes.
Ces pertes sont liées au défauts du système étudié:
Dans notre cas le moteur est un système transformant de l’énergie électrique en énergie mécanique.
Ces défauts seront donc de deux ordres,
Mécaniques: les frottements
Électriques: les pertes par effet joule (résistances des bobinages) et les pertes ‘fer’ (champs magnétiques créés dans les circuits magnétiques)

## Slide 29: Le rendement, les pertes
On représente les pertes dans un moteur sous forme d’un dessin faisant apparaitre les différentes puissances d’alimentation, et les différentes puissances perdues et utiles.
On traduit cette grandeur par le rapport de la puissance utile marquée sur la plaque signalétique du moteur (puissance mécanique disponible sur l’axe du moteur) divisée par la puissance électrique absorbée. Le résultat s ’appelle le rendement  :
 = Pu/Pa
Pa = Pinduit +Pinducteur
Pa=U.I+Ue.Ie
Pj inducteurn=re.Ie2 =Ue.Ie
Pj induit =R.I2
Pcollectives = Pfer+Pmécaniques
Pc=Pf+Pm
Putile = Pa. 

## Slide 30: Plaque signalétique
Indice de protection
Puissance Utile
Vitesse de rotation
Tension induit
Courant induit
Courant inducteur
Tension inducteur
 =
À 1720 tours/mn Ie =
Pu/Pa =
36300/(440.95,5+360.3)=
0,84 ou 84%
Re= Ue/Ie =360/3=120 ohms
Ie = Ue/Re=240/120=2A

## Slide 31: Plaque à borne (raccordement)
Quelles bornes doit on alimenter en premier ?
Quel type de raccordement peut on faire avec ce moteur ?
Effectuez le raccordement du moteur a partir de l’alimentation + et moins sur les bornes en haut cliquez sur les bornes correspondantes
+
-