## Slide 1: Continu, alternatif, et les autres…
Les différents types de signaux, courants, tensions…
Les différents types de signaux, courants, tensions…
;bjbhjbhjh jfdjd jdsjsoqo cqsjocqs cqscqscqs csqcqscqs cqscqscqs djfiosmdh wnsuehe cjsiovbsh sndvbtfvs

## Slide 2: Représentation des signaux électriques
L’axe vertical représente les grandeurs du signal électrique (u, i, )
U-
La courbe suit l’évolution du signal en fonction du temps.
L’axe horizontal le temps qui s’écoule…
t
U+
0

## Slide 3: Tensions, Courants, continus
Repérés par un signe + et – dans un schéma électrique, mais aussi par le symbole « DC » Direct Current ou « CC » Courant Continu. On trouve aussi un symbole ou encore si le signal n’est pas parfaitement continu (redressement, stabilisé).
exemple
U+
0
U-
t
Tension continue positive
Tension continue négative
+2
-2
Les polarités (tensions) sont toujours dans le même sens, le courant aussi. Une valeur fixe les caractérise.
C’est la deuxième forme la plus utilisée parce qu'elle est nécessaire à tout équipement avec des composants électroniques.
Cette énergie est fournie par des piles des batteries d’accumulateur, et des alimentations redressées filtrées, ou des alimentations stabilisées.

## Slide 4: Courants, Tensions, variables
Tout ce qui n’est pas continu est… variable
exemple
U+
0
U-
t
Un signal est « seulement » variable, quand il évolue sans « motif » répétitif régulier dans le temps.
Il pourra être globalement positif, globalement négatif ou, quelconque.
Les valeurs caractéristiques seront: la plage de variation la vitesse de variation...
Mesurés pour leur valeur moyenne, au multimètre en position « DC » comme pour le courant continu.

## Slide 5: Courants, Tensions, périodiques
Ces signaux ont une variation qui se répète dans le temps de manière identique et continue.
exemple
U+
0
U-
t (s)
Tension Maximum ou crête
Tension Moyenne
Tension Minimum
Une période
1
Trois périodes pour 1 seconde F = 3 Hz et T =0,33 s
Cette répétition se reproduit au bout d’un temps appelé « période » représenté par la lettre « T » exprimé en secondes (ou sous multiple ms).
Le nombre de périodes dans une seconde s’appelle la fréquence « F» et s’exprime en Hertz (symbole Hz) la relation entre la période et la fréquence est: F = 1 /T.
On aura des valeurs max, mini, moyenne une valeur efficace (équivalent au continu, dans la production de chaleur)

## Slide 6: Tensions, Courants, alternatifs
Notés CA ou AC dans un schéma, ou signalés par des repères du type Ph, N, ou L1,L2,L3, quand ils ont pour origine les centrales électriques.
U+
0
U-
Tension Maximum ou crête
Tension Moyenne ‘0’
Tension Minimum
Une période
1
t (s)
Tension efficace
2 périodes pour 1 seconde F = 2 Hz et T =0,5 s
En plus d’être périodiques, la caractéristique principale est que la valeur moyenne vaut « 0 ». (autant de plus que de moins).
On aura des valeurs maxi ou crête, mini, et efficace (cf continu).
Fréquence « F » en Hz période « T » en s.

## Slide 7: Courants, Tensions, forme sinusoïdale
Notés CA ou AC dans un schéma, ou signalés par des repères du type Ph, N, ou L1,L2,L3.
exemple
U+
0
U-
Tension Maximum ou crête
Tension Moyenne ‘0’
Tension Minimum
Une période
1
t (s)
Tension efficace
4 périodes pour 1 seconde F = 4 Hz et T =0,25s
C ’est le type d’énergie électrique le plus employé, car c’est celle que l’on sait le mieux fabriquer, transporter, distribuer.
Signal périodique donc, la valeur moyenne vaut « 0 ». Le signal sinusoïdal est la forme de la tension produite par les centrale électriques (très vite déformé..)
On aura des valeurs maxi ou crête, mini, et efficace (cf continu)
Fréquence « F » en Hz période « T » en s.

## Slide 8: Courants, Tensions, forme sinusoïdale
La tension à l’origine est sinusoïdale en sortie d’une centrale électrique. Très vite déformée par le fonctionnement même des récepteurs sur le réseau elle reste néanmoins alternative d’où l’appellation « courant alternatif ».
Tension ou courant Maximum ou crête notée Û; Î
Û = Ueff x 2
Î = Ieff x 2
Tension, courant efficace notée Ueff ou U; Ieff ou I
U = Û / 2
I = Î / 2
Tension Moyenne notée Ū Courant moyen noté Ī
Ū = 0
Ī = 0
Tension instantanée noté u, courant instantané noté i (minuscules)
u = Û sin ( t) i = Î sin ( t)
Avec  = 2 F en radians/ secondes et t en secondes
On utilise les règles mathématiques pour toutes les valeurs entre elles.

## Slide 9: À vous de jouer 1
De quelle nature, ou type, est ce courant ?
I (A)
0
T (s)
Courant variable négatif
1
1
I mini =
I maxi =
-1A
-2,5A

## Slide 10: À vous de jouer 2
De quelle nature, ou type, est ce courant ?
I (A)
0
T (s)
1
1
Courant périodique
I maxi =
I mini =
Période T=
fréquence F =
+2 A
- 2 A
1/T = 1/5 = 0,2 Hz
5 s

## Slide 11: À vous de jouer 3
De quelle nature, ou type, est ce courant ?
I (A)
0
T (s)
1
1
Courant alternatif
I maxi =
I mini =
Période T=
6 s
+4 A
- 1 A
1/T = 1/6 = 0,167 Hz
fréquence F =

## Slide 12: À vous de jouer 4
De quelle nature, ou type, est ce courant ?
I (A)
0
T (ms)
2
5
Courant (alternatif) sinusoïdal
I maxi ou Î =
Période T=
pulsation  =
I eff ou I =
fréquence F =
20 ms
+7 A
2 F = 6,28 x 50= 314 rd/s
i =
Î / 2 = 4,95 A
1/T = 1/0,020 = 50 Hz
7 x sin (314 x t)