## Slide 1: Continu, alternatif, et les autres…
Les différents types de signaux, courants, tensions…

## Slide 2: Représentation des signaux électriques
L’axe vertical représente les grandeurs du signal électrique (u, i,.)
U-
La courbe suit l’évolution du signal en fonction du temps.
L’axe horizontal le temps qui s’écoule…
t
U+
0

## Slide 3: Tensions, Courants, continus
Repérées par un signe + et – dans un schéma électrique, mais aussi par le symbole « DC » Direct Current ou « CC » Courant Continu. On trouve aussi un symbole ou encore si le signal n’est pas parfaitement continu.
Les polarités (tensions) sont toujours dans le même sens, le courant aussi. Une valeur fixe les caractérise.
C’est la deuxième forme la plus utilisée parce qu'elle est nécessaire à tout équipement avec des composants électroniques
Cette énergie est fournie par des piles des batteries d’accumulateur, et des alimentations redressées filtrées, ou des alimentations stabilisées.
exemple
U+
0
U-
t
Tension continue positive
Tension continue négative
+2
-2

## Slide 4: Courants, Tensions, variables
Tout ce qui n’est pas continu est… variable
Un signal est « seulement » variable, quand il évolue sans « motif » répétitif régulier dans le temps.
Il pourra être globalement positif, globalement négatif ou, quelconque.
Les valeurs caractéristiques seront: la plage de variation la vitesse de variation...
Mesurées au multimètre en position « DC » comme pour le courant continu.
exemple
U+
0
U-
t

## Slide 5: Courants, Tensions, périodiques
Ces signaux ont une variation qui se répète dans le temps de manière identique et continue.
Cette répétition se reproduit au bout d’un temps appelé « période » représentée par la lettre « T » exprimé en secondes (ou sous multiple ms).
Le nombre de périodes dans une seconde s’appelle la fréquence « F» et s’exprime en Hertz (symbole Hz) la relation entre la période et la fréquence est: F = 1 /T.
On aura des valeurs max, mini, moyenne une valeur efficace (équivalent au continu, dans la production de chaleur)
exemple
U+
0
U-
t (s)
Tension Maximum ou crête
Tension Moyenne
Tension Minimum
Une période
1
Trois périodes pour 1 seconde F = 3 Hz et T =033 s

## Slide 6: Tensions, Courants, alternatifs
Noté CA ou AC dans un schéma, ou repérés par des repères du type Ph, N, ou L1,L2,L3, quand elle à pour origine les centrales électriques.
En plus d’être périodique, la caractéristique principale est que la valeur moyenne vaut « 0 ». (autant de plus que de moins).
On aura des valeurs maxi ou crête, mini, et efficace (cf continu)
Fréquence « F » en Hz période « T » en s.
U+
0
U-
Tension Maximum ou crête
Tension Moyenne ‘0’
Tension Minimum
Une période
1
t (s)
Tension efficace
2,5 périodes pour 1 seconde F = 2,5 Hz et T =0,4 s

## Slide 7: Courants, Tensions, forme sinusoïdale
Noté CA ou AC dans un schéma, ou repérés par des repères du type Ph, N, ou L1,L2,L3.
C ’est le type d’énergie électrique le plus employé, car c’est celle que l’on sait le mieux fabriquer, transporter, distribuer.
Signal périodique donc la valeur moyenne vaut « 0 ». Le signal sinusoïdal est la forme de la tension produite par les centrale électriques (très vite déformé..)
On aura des valeurs maxi ou crête, mini, et efficace (cf continu)
Fréquence « F » en Hz période « T » en s.
exemple
U+
0
U-
Tension Maximum ou crête
Tension Moyenne ‘0’
Tension Minimum
Une période
1
t (s)
Tension efficace
4 périodes pour 1 seconde F = 4 Hz et T =0,25s

## Slide 8: Courants, Tensions, forme sinusoïdale
La tension à l’origine est sinusoïdale en sortie d’une centrale électrique. Très vite déformée par le fonctionnement même des récepteurs sur le réseau elle reste néanmoins alternative d’où l’appellation « courant alternatif ».
On utilise les règles mathématiques liées aux calculs trigonométriques pour toutes les valeurs entre elles. C’est ainsi qu’on obtient
Tension ou courant Maximum ou crête notée Û; Î
Û = Ueff x 2
Tension, courant efficace notée Ueff ou U; Ieff ou I
U = Û / 2
Tension Moyenne notée Ū Courant moyen noté Ī
Ū = 0
Tension instantanée noté u, courant instantané noté i (minuscules)
u = Û sin ( t)
Avec  = 2 F en radians/ secondes et t en secondes

## Slide 9: À vous de jouer 1
De quelle nature, ou type, est ce courant ?
I (A)
0
T (s)
Courant variable négatif
1
1
I mini =
I maxi =
-1A
-2,5A

## Slide 10: À vous de jouer 2
De quelle nature, ou type, est ce courant ?
I (A)
0
T (s)
1
1
Courant périodique
I maxi =
I mini =
Période T=
fréquence F =
+2 A
- 2 A
1/T = 1/5 = 0,2 Hz
5 s

## Slide 11: À vous de jouer 3
De quelle nature, ou type, est ce courant ?
I (A)
0
T (s)
1
1
Courant alternatif
I maxi =
I mini =
Période T=
6 s
+4 A
- 1 A
1/T = 1/6 = 0,167 Hz
fréquence F =

## Slide 12: À vous de jouer 4
De quelle nature, ou type, est ce courant ?
I (A)
0
T (ms)
2
5
Courant (alternatif) sinusoïdal
I maxi ou Î =
Période T=
pulsation  =
I eff ou I =
fréquence F =
20 ms
+7 A
2 F = 6,28 x 50= 314 rd/s
i =
Î / 2 = 4,95 A
1/T = 1/0,020 = 50 Hz
7 x sin (314 x t)

## Slide 13: Fin