## Slide 1: Le continu et ses lois…
Fléchage des tensions, des courants
Loi d’ohm
Convention Générateur, Récepteur

## Slide 2: Les éléments de base d’un circuit électrique
Quelquefois appelés «dipôles» parce qu’ils ont deux connexions.
Le dipôle « générateur » appelé aussi « électromoteur » celui qui fournit l’énergie. Le fléchage de U et I suit la « convention générateur » U et I fléchés dans le même sens, pointe vers le plus.
(Pile, batterie d’accumulateurs…)
U
I
+
-
Le dipôle récepteur, celui qui reçoit l’énergie électrique et la transforme en énergie utile (chaleur lumière…). On prendra comme premier exemple le résistor, qui en «résistant» au passage du courant produit de la chaleur (très souvent appelé résistance).
Dans la « convention récepteur » le courant est fléché en sens inverse de la tension.
R
I
U

## Slide 3: Les éléments de base d’un circuit électrique
Générateur, récepteur, et… quelques fils (conducteurs électriques) représentés par des traits
Un (ou plus ) commutateur, interrupteur… éléments servant à établir ou interrompre la circulation du courant.
Dans le fléchage des tensions et des courants d’un circuit électrique, le sens de la tension et du courant est donné par le générateur…
U
I
+
-
R
I
U
Clic!

## Slide 4: Fléchage tension, courant…
Fléchez les tensions et les courants, en tenant compte des conventions générateur et récepteur.
Commencez par flécher les tensions des générateurs, puis les courants, et enfin les tension (chutes de tensions) aux bornes des récepteurs.
U3
I4
I3
I5
I4
I3
I5
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I12
U1
I6
U2
U6
U7
I6
G0
G1
UG1

## Slide 5: Relation tension, courant.
La caractéristique du résistor est sa résistance, R en Ohms symbole . C’est l’équivalent sur un circuit d’eau d’un robinet plus ou moins fermé, le débit d’eau étant l’équivalent du courant dans le circuit et la pression l’équivalent de la tension.
U
I
+
-
R
I
U
Le courant est donc d’autant plus grand que la résistance est faible, on dit que I est inversement proportionnel à R.
Le générateur impose la tension et le récepteur demande un courant on a: I = U/R
U
I
+
-
R
I
U
U
I
+
-
R
I
U
On augmente R donc
I diminue
U fixe
On augmente U donc
I augmente
R fixe
Aux bornes du récepteur, la chute de tension s’exprime sous une autre forme connue sous le nom de la loi d’ohms U = R x I

## Slide 6: Relation tension, courant.
Les caractéristiques du générateur sont:
E : la force électromotrice en Volt que l’on peut mesurer a vide (sans récepteur raccordé I = 0A)
r: la résistance interne du générateur en ohm, qui caractérise le « défaut » du générateur. On peut la calculer en mesurant I, U à vide (E), U en charge. On applique ensuite l’équation avec la convention générateur U = E – r . I
Dans le cas ou le courant « rentre » par le plus du générateur, il sera considéré en convention récepteur (ex charge d’une batterie d’accumulateur) U = E + r . I
U
I
+
-
R
I
U
r
E
rI
E
rI
U
I
+
-
I
U
r
+
-
Autre représentation du générateur avec sa résistance de défaut
r
+
-

## Slide 7: Relation U; R; I…
Trouvez les relations tension courant résistance à partir de la loi d’ohms.
U3
I4
I3
I5
I4
I3
I5
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I12
U1
I6
U2
U6
U7
I6
G0
G1
UG1
U1 =
I12 =
U3 =
U3 =
U3 =
I6 =
I6 =
R5 =
R1 x I0
U2 / R2
R3 x I3
R4 x I4
R5 x I5
U6/ R6
U7/ R7
U3 / I5
UG1 =
U2 + U3
= UG0 – U1
= UG0 – R1 x I0
R5

## Slide 8: Relation tension, courant.
Calculez les grandeurs manquantes
U
I
+
-
R = 10
U
r
rI
U
I
+
-
I
U
r
E
rI
+
-
I =1,2A
U = R x I
Convention G1:
G1
U = 10 x 1,2 = 12 V
r = (E – U) / I
U = E - r x I
r = (15 – 12) / 1,2 = 2,5 
E = 15 V
Générateur
E = 120 V
r = 5
U = 130 V
Convention G2:
Récepteur
U = E + r x I
I = (U – E) / r
G2
I = (130-120)/5 = 2A

## Slide 9: Fin