## Slide 1: Le continu et ses lois…
Montage parallèle, série

## Slide 2: Montage parallèle, série…
Les récepteurs, les générateurs peuvent êtres raccordés « montés » en parallèle ou en série.
En parallèle, la tension à leurs bornes est identique, le courant est partagé.
En série, le courant est identique, la tension est partagée.
U2
I
+
-
R1
U3
+
-
U1
R2
R3
I2
I1
I3
I2
I1
I3
I
Deux générateurs en série
Trois récepteurs (résistors)
En parallèle (ou dérivation)

## Slide 3: Montage série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à fermer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par la fermeture de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1
S2
S1 en série avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 ET S2... Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 4: Montage série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à fermer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par la fermeture de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1
S2
S1 en série avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 ET S2... Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 5: Montage série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à fermer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par la fermeture de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1
S2
S1 en série avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 ET S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 6: Montage série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à fermer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par la fermeture de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1
S2
S1 en série avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 ET S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 7: Montage série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à fermer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par la fermeture de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1
S2
S1 en série avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 ET S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 8: Montage parallèle…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1 en parallèle avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 OU S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 9: Montage parallèle…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1 en parallèle avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 OU S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 10: Montage parallèle…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1 en parallèle avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 OU S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 11: Montage parallèle…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1 en parallèle avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 OU S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 12: Montage parallèle…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1 en parallèle avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 OU S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 13: RÉSISTORS en parallèle…
Quand trois récepteurs sont raccordés en parallèle ils sont soumis à la même tension, le courant se « partage» entre les différents récepteurs en fonction de leurs caractéristiques.
Le courant est d’autant plus élevé dans une branche du circuit, que le récepteur a une petite résistance. On peut dire que le courant passe de préférence par le chemin le plus facile.
R1
R2
R3
R1; R2; R3; trois récepteurs (résistors)
En parallèle (ou dérivation)
On calcule la résistance équivalente à un groupement en parallèle en prenant l’inverse des résistances (conductance) et en les additionnant.
=+++…
On obtient R équivalent en inversant le résultat.
Dans le cas de deux récepteurs en parallèle on pourra utiliser la formule: Réqui =

## Slide 14: RÉSISTORS en série…
Quand des récepteurs sont raccordés en série ils sont parcourus par le même courant, la tension se « partage» aux bornes des différents récepteurs en fonction de leurs caractéristiques.
La tension est d’autant plus élevée aux bornes d’un récepteur qu’il a une grande résistance. Plus la résistance est grande, plus la chute de tension est grande.
R1
R2
R3
R1; R2; R3; trois récepteurs (résistors)
En série
On calcule la résistance équivalente à un groupement en série en additionnant les résistances.
=R1+R2+R3+…

## Slide 15: GÉNÉRATEURS en parallèle…
Quand des générateurs sont raccordés en parallèle, celui qui à la tension la plus élevée sera générateur les autres seront récepteur ou générateur en fonction des autres composants du circuit. Les résistances de défaut (internes) de chaque générateur limitent le courant dans le circuit.
Pour deux générateurs, ils seront dits en parallèle si un récepteur est raccordé à leurs bornes, ou si ils sont « vus » entre deux points précis. Sinon ils seront dits « en série ».
Trois Générateurs avec leur résistance interne
en parallèle (ou dérivation)
r1
r2
r3
E1
E2
E3
r1
r2
E1
E2
A
B
Entre les points A et B les deux générateurs sont vus en parallèle

## Slide 16: Générateurs en série…
Quand des générateurs sont raccordés en série ils sont parcourus par le même courant, la tension s’additionne, ou se soustraie suivant le sens du générateur, les résistances de défaut s’additionnent. Tout cela donne un générateur et une résistance interne équivalents à l’ensemble des générateurs en série.
Trois Générateurs avec leurs résistances internes en série
On calcule la résistance équivalente à un groupement en série en additionnant les résistances.
r équ=r1+r2+r3
On calcule la tension équivalente en additionnant les tensions des générateurs. Attention dans cet exemple E2 est en sens inverse:
E équi = E1-E2+E3
r1
r2
r3
E1
E2
Eéqu
réq
E3

## Slide 17: Série , parallèle
Pour l’étude d’un circuit un peu plus complexe, on pourra toujours réduire cela à une étude de maille et de nœuds.
On prendra en compte les générateurs montés en série ou en parallèle, et les résistances associées.
R1
R4
R5
R3
R2
R6
R7
+
-
G0
+
-
G1
Trouvez les couplages: R1 est en ………. avec G0
série
R3 est en …………. avec R5
G1 est en ………….. avec le groupe R1;G0
parallèle
R6 est en ……….. avec R7
parallèle
série

## Slide 18: Série , parallèle
20 
12
15
10 
30
A
B
Calcul de résistance équivalente vue entre deux points A et B
On commence par le groupement le plus simple, le plus petit , un peu comme une parenthèse dans un calcul.
Réqui1= 25+5 = 30 
On peut donc faire un schéma équivalent en remplaçant au même endroit deux résistances par une seule
20 
12
15
10 
25
5
A
B
Les deux résistances sont en série à l’intérieur de ce groupe donc la résistance équivalente vaut:

## Slide 19: Série , parallèle
11,6
10 
A
B
Réqui = 11,6 
On peut donc faire un schéma équivalent en remplaçant au même endroit quatre résistances par une seule
20 
12
15
10 
30
A
B
Les quatre résistances sont en parallèle à l’intérieur de ce groupe donc la résistance équivalente vaut:
Calcul de résistance équivalente vue entre deux points A et B
Ensuite on effectue le regroupement le plus proche toujours de la même manière.
=

## Slide 20: Série , parallèle
Réqui = 11,6 + 10 = 21,6 
On peut donc faire un schéma équivalent en remplaçant entre les points A et B deux résistances par une seule
11,6
10 
A
B
Les deux résistances sont en série à l’intérieur de ce groupe donc la résistance équivalente vaut:
Calcul de résistance équivalente vue entre deux points A et B
De nouveau, on effectue le regroupement le plus proche toujours de la même manière.
21,6
A
B

## Slide 21: fin