## Slide 1: Le continu et ses lois…
Montage parallèle, série
Lois des mailles
Lois des nœuds

## Slide 2: Montage parallèle, série…
Les récepteurs, les générateurs peuvent êtres raccordés « montés » en parallèle ou en série.
En parallèle, la tension à leurs bornes est identique, le courant est partagé.
En série, le courant est identique, la tension est partagée.
U2
I
+
-
R1
U3
+
-
U1
R2
R3
I2
I1
I3
I2
I1
I3
I
Deux générateurs en série
Trois récepteurs (résistors)
En parallèle (ou dérivation)

## Slide 3: Montage série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à fermer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par la fermeture de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1
S2
S1 en série avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 ET S2... Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 4: Montage série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à fermer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par la fermeture de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1
S2
S1 en série avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 ET S2... Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 5: Montage série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à fermer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par la fermeture de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1
S2
S1 en série avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 ET S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 6: Montage série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à fermer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par la fermeture de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1
S2
S1 en série avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 ET S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 7: Montage série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à fermer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par la fermeture de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1
S2
S1 en série avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 ET S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 8: Montage parallèle…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1 en parallèle avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 OU S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 9: Montage parallèle…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1 en parallèle avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 OU S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 10: Montage parallèle…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1 en parallèle avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 OU S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 11: Montage parallèle…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1 en parallèle avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 OU S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 12: Montage parallèle…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre. Pour que ce soit plus « visible », on va remplacer la résistance par une lampe.
S1 en parallèle avec S2; pour allumer la lampe, il faudra fermer S1 OU S2. Cliquez sur les interrupteurs…

## Slide 13: RÉSISTORS en parallèle…
Quand trois récepteurs sont raccordés en parallèle ils sont soumis à la même tension, le courant se « partage» entre les différents récepteurs en fonction de leurs caractéristiques.
Le courant est d’autant plus élevé dans une branche du circuit, que le récepteur a une petite résistance. On peut dire que le courant passe de préférence par le chemin le plus facile.
R1
R2
R3
R1; R2; R3; trois récepteurs (résistors)
En parallèle (ou dérivation)
On calcule la résistance équivalente à un groupement en parallèle en prenant l’inverse des résistances (conductance) et en les additionnant.
=+++…
On obtient R équivalent en inversant le résultat.
Dans le cas de deux récepteurs en parallèle on pourra utiliser la formule: Réqui =

## Slide 14: RÉSISTORS en série…
Quand des récepteurs sont raccordés en série ils sont parcourus par le même courant, la tension se « partage» aux bornes des différents récepteurs en fonction de leurs caractéristiques.
La tension est d’autant plus élevée aux bornes d’un récepteur qu’il a une grande résistance. Plus la résistance est grande, plus la chute de tension est grande.
R1
R2
R3
R1; R2; R3; trois récepteurs (résistors)
En série
On calcule la résistance équivalente à un groupement en série en additionnant les résistances.
=R1+R2+R3+…

## Slide 15: GÉNÉRATEURS en parallèle…
Quand des générateurs sont raccordés en parallèle, celui qui à la tension la plus élevée sera générateur les autres seront récepteur ou générateur en fonction des autres composants du circuit. Les résistances de défaut (internes) de chaque générateur limitent le courant dans le circuit.
Pour deux générateurs, ils seront dits en parallèle si un récepteur est raccordé à leurs bornes, ou si ils sont « vus » entre deux points précis. Sinon ils seront dits « en série ».
Trois Générateurs avec leur résistance interne
en parallèle (ou dérivation)
r1
r2
r3
E1
E2
E3
r1
r2
E1
E2
A
B
Entre les points A et B les deux générateurs sont vus en parallèle

## Slide 16: Générateurs en série…
Quand des générateurs sont raccordés en série ils sont parcourus par le même courant, la tension s’additionne, ou se soustraie suivant le sens du générateur, les résistances de défaut s’additionnent. Tout cela donne un générateur et une résistance interne équivalents à l’ensemble des générateurs en série.
Trois Générateurs avec leurs résistances internes en série
On calcule la résistance équivalente à un groupement en série en additionnant les résistances.
r équ=r1+r2+r3
On calcule la tension équivalente en additionnant les tensions des générateurs. Attention dans cet exemple E2 est en sens inverse:
E équi = E1-E2+E3
r1
r2
r3
E1
E2
Eéqu
réq
E3

## Slide 17: Série , parallèle
Pour l’étude d’un circuit un peu plus complexe, on pourra toujours réduire cela à une étude de maille et de nœuds.
On prendra en compte les générateurs montés en série ou en parallèle, et les résistances associées.
R1
R4
R5
R3
R2
R6
R7
+
-
G0
+
-
G1
Trouvez les couplages: R1 est en ………. avec G0
série
R3 est en …………. avec R5
G1 est en ………….. avec le groupe R1;G0
parallèle
R6 est en ……….. avec R7
parallèle
série

## Slide 18: Série , parallèle
20 
12
15
10 
30
A
B
Calcul de résistance équivalente vue entre deux points A et B
On commence par le groupement le plus simple, le plus petit , un peu comme une parenthèse dans un calcul.
Réqui1= 25+5 = 30 
On peut donc faire un schéma équivalent en remplaçant au même endroit deux résistances par une seule
20 
12
15
10 
25
5
A
B
Les deux résistances sont en série à l’intérieur de ce groupe donc la résistance équivalente vaut:

## Slide 19: Série , parallèle
11,6
10 
A
B
Réqui = 11,6 
On peut donc faire un schéma équivalent en remplaçant au même endroit quatre résistances par une seule
20 
12
15
10 
30
A
B
Les quatre résistances sont en parallèle à l’intérieur de ce groupe donc la résistance équivalente vaut:
Calcul de résistance équivalente vue entre deux points A et B
Ensuite on effectue le regroupement le plus proche toujours de la même manière.
=

## Slide 20: Série , parallèle
Réqui = 11,6 + 10 = 21,6 
On peut donc faire un schéma équivalent en remplaçant entre les points A et B deux résistances par une seule
11,6
10 
A
B
Les deux résistances sont en série à l’intérieur de ce groupe donc la résistance équivalente vaut:
Calcul de résistance équivalente vue entre deux points A et B
De nouveau, on effectue le regroupement le plus proche toujours de la même manière.
21,6
A
B

## Slide 21: Loi des nœuds, loi des mailles…
Un nœud est un point de rencontre de plusieurs conducteurs.
La somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en partent.
Une maille est une boucle dans un circuit comprenant un ou plusieurs générateurs et, ou, récepteurs.
Quand on parcourt une maille, la somme des tensions rencontrées dans un sens, moins celles, rencontrées dans le sens inverse, égal « 0 ».
U2
I
+
-
R1
U3
+
-
U1
R2
R3
I2
I1
I3
I2
I1
I3
I
Maille C:
U1+U2–U3 =0V
Nœud A
Au nœud A et au nœud B
I = I1+I2 + I3
Nœud B

## Slide 22: Loi des mailles…
Pour l’étude d’un circuit un peu plus complexe, on pourra toujours réduire cela à une étude de maille et de nœuds.
Désignez différentes mailles du circuit.
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Maille A:
Maille B:
Donnez les équations de tension des mailles désignées
UG0-U1–UG1=0V
UG1-U2–U3=0V

## Slide 23: Loi des mailles…
Calculez les tensions manquantes en ayant:
UG0 =10 V ; U1 =2 V ; U3 =6V
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Maille A:
UG0-U1–UG1=0V
UG1=
Maille B:
UG1-U2–U3=0V
U2=
UG0-U1
UG1 = 10 - 2=8V
UG1–U3
U2=8 – 6 =2V

## Slide 24: Loi des nœuds…
Pour l’étude d’un circuit un peu plus complexe, on pourra toujours réduire cela à une étude de maille et de nœuds.
Désignez différents nœuds du circuit.
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Nœud A:
Nœud B:
Nœud B
Nœud A
Donnez les équations des courants aux nœuds A et B.
I0+I1 = I2
I2 = I3+I4+I5+I6

## Slide 25: Loi des nœuds…
Calculez les courants manquants avec :
I1 =2 A; I2 =3 A; I3 =0,5 A; I4 =0,75 A; I6 =0,25 A
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Nœud A:
I0+I1 = I2
I0 =
Nœud B:
I2 = I3+I4+I5+I6
I5 =
Nœud B
Nœud A
I2 - I1
I0 =3 - 2 = 1A
I2 - I3- I4- I6
I5 = 3 – 0,5 – 0,75 – 0,25 = 1,5 A

## Slide 26: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Maille A:
Maille B:
On écrit la loi des mailles en prenant deux mailles où apparaissent les tensions recherchées
UG0-U1–UG1=0V
UG0=
U1+UG1
UG1-U2–U3=0V
UG1=
U2+U3

## Slide 27: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
U2=R2x I2
UG1=U2+U3
Dans la maille A et B les équations font apparaitre des tensions aux bornes de résistances qui ne sont pas directement connues : U1 ; U2 ; U3 . On écrit les lois d’ohm.
UG0=U1+UG1
U3=R3x I3
U1=R1x I0

## Slide 28: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
UG1=U2+U3
Pour U1 on connait le courant et la résistance concernés, on peut donc écrire la loi d’ohm et faire le calcul.
UG0=U1+UG1
U1=R1x I0
U1=5 x 0,75 =12,75 V

## Slide 29: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
UG1=U2+U3
On va ensuite procéder au calcul du courant I2 grâce à la loi des nœuds en prenant en compte I0 et I1 qui sont connus. Cela nous permettra de calculer U2 .
UG0=U1+UG1
U1=12,75 V
I2 =I0+ I1
I2 =0,75 + 1,25 = 2A
U2=R2x I2
U2=3 x 2 = 6V

## Slide 30: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Pour U3, la résistance R3 est parcourue par un courant I3qui est une partie de I2 puisqu’on a la loi des nœuds : I2 = I3+ I4+ I5+ I6 .
U3=R34567x I2
On va réduire cet ensemble de résistances (R3 à R7) à une seule résistance équivalente qui, parcourue par le courant I2 produira la même chute de tension U3.

## Slide 31: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
On commence par la plus petite association: R67 =
R6+ R7
=2+ 1 = 3 
On continue avec l’ensemble des résistances en parallèle :
= + =
+

## Slide 32: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
UG1=U2+U3
On peut maintenant calculer U3 :
UG0=U1+UG1
U3=R34567 x I2
U1=12,75 V
I2 =2A
U2=6 V
U3=0,9 x 2 = 1,8 V

## Slide 33: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
UG1=U2+U3
On revient sur le calcul de UG1 et ensuite UG0 :
UG0=U1+UG1
U1=12,75 V
U2=6 V
U3= 1,8 V
UG0=12,75 +7,8 = 20,55 V
UG1=6+1,8 = 7,8 V

## Slide 34: fin