## Slide 1: Les composants de base
Le réactor , appelé aussi bobine , inductance, solénoïde, ou self…

## Slide 2: Utilisation de l’inductance
Une des utilisations la plus répandue de l’inductance est la création de mouvements mécaniques grâce à l’utilisation de l’effet magnétique créé par le nombre de spires de fil de cuivre d’une bobine.
Un autre type d’utilisation s’appuie sur le fait que l’inductance s’oppose à la variation du courant, elle va alors servir à « lisser » le courant, à amortir ses variations, ou comme filtre en électronique.
Une autre utilisation très répandue de l’inductance est la génération des tensions alternatives (alternateur), et l’élévation ou l’abaissement de ces tensions (transformateur).
Haut-parleur
Moteur électrique
L’effet utilisé : Une Bobine soumise à un champ magnétique variable est le siège d’une tension induite, et donc un courant induit si le circuit est fermé. Cette tension est proportionnelle aux nombres de spires.

## Slide 3: Fonctionnement d’une inductance
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla (en jaune). Par exemple le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
Dans une inductance le champ magnétique produit par un courant dans un conducteur est multiplié par le nombre de spires de la bobine. Ce Champ magnétique va être utilisé très souvent, pour produire un mouvement mécanique.
Fer
Symbole électrique
D’une bobine
B
click

## Slide 4: Le champ magnétique
B
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B
B
B
B
B
B
Cliquez ici pour voir l’animation et ensuite sur plus ou moins pour augmenter ou diminuer le courant dans la bobine
Moins
Moins
Moins
Moins
Plus
Plus
Plus
Plus
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courants dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres

## Slide 5: Le champ magnétique
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courant dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple, le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B
Si on multiplie par deux le nombre de spires et la longueur de la bobine…?
« Clic »
Si on multiplie par deux le nombre de spires…?
« Clic »
Si on multiplie par deux la longueur de la bobine…?
« Clic »
Que devient B si…

## Slide 6: Le champ magnétique
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courant dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B
Si on multiplie par deux le nombre de spires et la longueur de la bobine…?
« Clic »
Si on multiplie par deux le nombre de spires…?
« Clic »
Si on multiplie par deux la longueur de la bobine…?
« Clic »
Que devient B si…

## Slide 7: Le champ magnétique
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courant dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B: identique
« retour Clic »
B

## Slide 8: Le champ magnétique
B
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courant dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple, le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B: deux fois plus grand
« Retour Clic »

## Slide 9: Le champ magnétique
B
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courant dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple, le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B deux fois plus petit
« Retour Clic »

## Slide 10: Force électromotrice ou tension induite
Soumise à un champ magnétique variable, une bobine va générer une tension « induite » proportionnelle au nombre de spires « N », et à la grandeur de la variation du flux « Φ » vue par ces spires, par rapport au temps E = N dΦ/dt .
Cette propriété est utilisée dans la génération des tensions alternatives (alternateurs) et dans les transformateurs.
Dans un alternateur, un champ magnétique fixe produit par un aimant permanent ou une bobine alimentée en continu est entrainée en rotation par une énergie mécanique (cours d’eau, vapeur, moteur thermique…) devant des bobines immobiles qui vont alors créer une tension alternative.
N
S
click

## Slide 11: Force électromotrice ou tension induite
Soumise à un champ magnétique variable, une bobine va générer une tension « induite » proportionnelle au nombre de spires « N », et à la grandeur de la variation du flux « Φ » en Webers vue par ces spires, par rapport au temps E = N dΦ/dt .
Cette propriété est utilisée dans la génération des tensions alternatives (alternateurs) et dans les transformateurs.
Dans un transformateur le champ magnétique variable est créé par les bobinages primaires soumis à des tensions alternatives (donc parcourues par des courants alternatifs), ce qui va créer des tensions alternatives dans les bobines des secondaires (proportionnelles au nombre de spires).
G
B
click

## Slide 12: Flux magnétique
Le flux magnétique est le produit du champ magnétique par la section(surface) qui voit l’intensité du champ magnétique Φ = BS
Dans le cas d’une tension générée par une bobine qui voit son alimentation varier, E = N Ldi/dt (Ldi = dΦ)
Ou « L » est la caractéristique propre de la bobine « l’inductance » en Henry (H), et di/dt la grandeur de la variation du courant par rapport au temps, imposée par une alimentation extérieure à la bobine. Ce phénomène est utilisé quelquefois pour la création de surtensions importantes.
B
S

## Slide 13: Réactance
La réactance d’une bobine est sa capacité à s’opposer aux variations de courant, elle servira « d’amortisseur » contre les variations trop brusques, on parlera aussi de filtre. En régime sinusoïdal XL = Lω avec la réactance (sorte de résistance dynamique) XL en Ohms, L en henry et ω (oméga: ω = 2f) en radians par secondes.
En régime sinusoïdal, l’inductance pure (irréelle) retarde le courant de 90 ° par rapport à la tension.
U
I
90°
click
U
I
t

## Slide 14: Impédance d’une bobine
Dans une inductance réelle, une résistance faible est considérée en série avec l’inductance pure. On parle alors d’impédance pour qualifier la valeur résistive d’une bobine à une fréquence donnée: l’impédance Z en ohms s’écrit alors:
<90°
U
I
Z =
Le déphasage entre U et I est alors inférieur à 90° on note φ <90° et on a: tg φ = /
click
U
I
t

## Slide 15: Détermination des caractéristiques d’une bobine
Les caractéristiques
R (résistance en Ohms:);
Z (impédance en Ohms:);
XL (réactance en Ohms:);
L (inductance en Henry: H);
pourront êtres déterminées par une mesure en continu et une mesure en alternatif.
V
A
U
I
R
XL
L
Cette première mesure servira à déterminer R:
On mesure U et I en continu et on calcule R = U / I
Cette mesure peut être faite directement avec un Ohmmètre.
En tension continue l’inductance de la bobine n’a pas d’influence sur U et I puisqu’elle ne réagit qu’aux variations de courant.
EX: U = 10 V I = 1 A
R = 10 
Z

## Slide 16: Détermination des caractéristiques d’une bobine
Les caractéristiques
R (résistance en Ohms:);
Z (impédance en Ohms:);
XL (réactance en Ohms:);
L (inductance en Henry: H);
pourront êtres déterminées par une mesure en continu et une mesure en alternatif.
V
A
U
I
Cette deuxième mesure servira à déterminer Z:
On mesure U et I efficace en sinusoïdal et on calcule
Z = U / I
EX: U = 20 V I = 0,5 A
Z = 40 
G
20V
50Hz
R=10 
XL
L
Z

## Slide 17: Détermination des caractéristiques d’une bobine
Les caractéristiques
R (résistance en Ohms:);
Z (impédance en Ohms:);
XL (réactance en Ohms:);
L (inductance en Henry: H) ;
pourront êtres déterminées par une mesure en continu et une mesure en alternatif.
V
A
U
I
On va ensuite calculer XL en se servant de la formule: Z = on en déduit =
EX: R = 10  Z = 40 
XL = 38,7 
G
20V
50Hz
R=10 
XL
L
Z=40 

## Slide 18: Détermination des caractéristiques d’une bobine
Les caractéristiques
L (inductance en Henry: H);
Z (impédance en Ohms:);
XL (réactance en Ohms:);
R (résistance en Ohms:);
pourront êtres déterminées par une mesure en continu et une mesure en alternatif.
V
A
U
I
On utilise pour finir la formule XL = Lω qui donne XL en fonction de la pulsation oméga en se souvenant que ω = 2f (f: fréquence en hertz)
on en déduit L = XL /ω .
EX: R = 10  XL = 38,7 
L = 123 mH
G
20V
50Hz
R=10 
XL =38,7 
L
Z=40 
ω = 314 rd/s

## Slide 19: Détermination des caractéristiques d’une bobine
Les caractéristiques
L (inductance en Henry: H);
Z (impédance en Ohms:);
XL (réactance en Ohms:);
R (résistance en Ohms:);
pourront êtres déterminées par une mesure en continu et une mesure en alternatif.
V
A
U
I
L et R constituent les caractéristiques propres à la bobine, alors que XL et Z dépendent de la fréquence de l’alimentation.
Quel serait le déphasage entre la tension aux bornes de la bobine et le courant ?
tg φ = /
EX: R = 10  XL = 38,7 
tg φ = 3,87
G
20V
50Hz
R=10 
XL =38,7 
L
Z=40 
φ = 84°

## Slide 20: Détermination des caractéristiques d’une bobine
U
I
Les résultats précédents peuvent se vérifier sur un oscillogramme représentant u et i en se rappelant qu’une période représente un angle de 360°
EX: R = 10  XL = 38,7 
tg φ = 3,87
R=10 
XL =38,7 
L
Z=40 
φ = 84°
φ
90°
180°
270°
360°

## Slide 21: FIN