## Slide 1: Les composants de base
Le condensateur , appelé aussi capacité …

## Slide 2: Utilisation du condensateur
Une utilisation très répandue du condensateur est le filtrage (lissage) des tensions en sortie d’une alimentation convertissant le courant alternatif en continu.
Une autre utilisation très fréquente est la production d’énergie réactive, nécessaire pour compenser l’énergie réactive consommée par les circuits inductifs composés de moteurs, transformateurs… (on parlera de redressement de cosφ).
Les filtres pour les circuits électriques ou électroniques, utiliseront l’effet produit par le condensateur. En laissant passer les courants variables et en bloquant les courants continus.
Le Condensateur emmagasine de l’énergie, et la restitue dans des temps relativement faibles.

## Slide 3: Fonctionnement d’un Condensateur
Dès que l’on soumet cet ensemble à une différence de potentiel, un courant circule un court instant, le temps que les électrons de la plaque reliée au plus soient « attirés » par le générateur, et que la plaque inférieure se charge d’électrons venant du moins du générateur.
Le fonctionnement du condensateur est caractérisé par les mouvements des charges électriques positives et négatives et l’attraction des unes vers les autres.
L’exemple de condensateur le plus simple à examiner sous cet aspect est le condensateur « papier ».
Deux « plaques » de matériau conducteur sont disposées face à face et séparées par un espace isolant appelé « diélectrique ».
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
La tension est présente presque instantanément aux bornes du condensateur, même si on le déconnecte. On dira qu’il est « chargé ».

## Slide 4: Fonctionnement d’un Condensateur
Calculez la capacité d’un condensateur réalisé par deux plaques rectangulaires face à face de 3 m de long par 20 cm de large. Le diélectrique est constitué d’un espace isolant d’air de 1 mm d’épaisseur.
La « Capacité » d’un condensateur s’exprime en Farad (F). Cette grandeur représente ce que le condensateur peut stocker.
Cette capacité sera:
- Proportionnelle à la surface des plaques (S) « en regard », - Inversement proportionnelle à la distance (e) entre ces deux plaques - Proportionnelle à deux coefficients liés au matériau isolant exprimés en Farad/mètre: ε0 .pour le vide et εr pour l’isolant, (ε0 =8,85.10-12 ; pour l’air εr =1; le papier εr =2 à 3; Mica εr =6 à 9; plastique εr =2à3;céramique εr =5 à 15000;alumine εr =4,5 à 8,5)
C = ε0.εr .S/e
e
S
C = 8,85.10-12.3.0,2/10-3
C = 53.10-10Farads

## Slide 5: Fonctionnement d’un Condensateur
La capacité fixe la quantité d’électricité Q en coulomb (C) (ampères secondes) que va stocker le condensateur soumis à une tension U en volts.
Q = C.U
e
S
Q = 53.10-10.230
Calculez la quantité d’électricité stockée par le condensateur précédent soumis à une tension de Ucc=230V
Q = 12,2.10-7 C

## Slide 6: Fonctionnement d’un Condensateur
e
S
L’énergie W en joules (J) est emmagasinée par le condensateur
W = ½ .C.U2
(combien de watts va pouvoir fournir ce réservoir d’énergie et pendant combien de temps en secondes; 1joule = 1watt pendant 1 seconde)
Calculez l’énergie W en joules emmagasinée par le condensateur précédent soumis à la même tension.
W = ½ . 53.10-10.2302
W = 0,140 mJ
W = 140 mJ

## Slide 7: Fonctionnement d’un Condensateur
Le Farad est une unité très grande on utilisera des sous multiples :
Le micro Farad (µF) : 10-6 Farads
Le nano Farad (nF): 10-9 Farads
Le pico Farad (pF): 10-12 Farads
Les Condensateurs sont constitués de plaque conductrices séparées par un film isolant et enroulées ou empilées l’une sur l’autre.
Il existe d’autres technologies, par type d’isolant ou, chimique.
Par construction ils pourront êtres spécifiques pour le courant continu (grandes capacités possibles, à ne pas brancher en alternatif)
ou pour le courant variable (non polarisé).
Symbole électrique d’un condensateur
Courant polarisé
Courant non polarisé
+
-
+
-
Isolant papier imprégné d’electrolyte

## Slide 8: Groupement de condensateur
Capacité équivalente de condensateurs groupés en parallèle
Quand on associe plusieurs condensateurs, quelles sont les caractéristiques équivalentes obtenues?
Pour la capacité équivalente cela dépendra du type de groupement fait, pour la tension maximum aux bornes du montage, il faudra que la tension de chaque condensateur soit supérieure à la tension d’alimentation.
C1
C2
C3
CN
CE
A
B
A
B
La capacité équivalente vue entre les bornes A et B .
CE = C1+C2+C3+…….+CN
Exemple: C1=15 µF ; C2= 300 nF; C3=20 µF
CE = C1+C2+C3
CE = 15+0,3+20
CE = 35,3 µF = 35,3.10-6 Farads

## Slide 9: Groupement de condensateur
Capacité équivalente de condensateurs groupés en série
Quand on associe plusieurs condensateurs, quelles sont les caractéristiques équivalentes obtenues?
Pour la capacité équivalente cela dépendra du type de groupement fait, pour la tension maximum aux bornes du montage, il faudra que la tension de chaque condensateur soit supérieure à la tension d’alimentation.
C1
C2
CN
CE
A
B
A
B
La capacité équivalente vue entre les bornes A et B .
1/CE = 1/C1+1/C2+1/C3+…….+1/CN
Exemple: C1=15 µF ; C2= 300 nF; C3=20 µF donc: 1/CE =1/C1+1/C2+1/C3
1/CE = 1/15+1/0,3+1/20
= 3 450 000 Farads-1
C3
ou: CE =289.nF
CE =1/ 3 450 000= 0,289.10-6 Farads
Toujours inférieure à la plus petite des capacité en série.

## Slide 10: Charge décharge d’un condensateur
C
Relié directement à une alimentation le condensateur se charge pratiquement de manière instantanée.
Dès qu’une résistance est mise en série avec un condensateur le courant étant freiné par la résistance le transfert des électrons va être ralenti, et la charge du condensateur va se faire avec une forme caractéristique toujours identique quelque soit la valeur de R ou de C.
U
T (temps )
Le temps de charge ou décharge varie en fonction des valeurs de R et C.
Plus le produit RxC est grand plus le temps est important.
Cliquez sur l’interrupteur pour voir la charge puis la décharge du condensateur, sur RC+ ou RC- pour augmenter ou diminuer le temps.
U
C
R
Uc
RC
-
RC+

## Slide 11: Charge décharge d’un condensateur
Relié directement à une alimentation le condensateur se charge pratiquement de manière instantanée.
click
Dès qu’une résistance est mise en série avec un condensateur le courant étant freiner par la résistance le transfert des électrons va être ralenti, et la charge du condensateur va se faire avec une forme caractéristique toujours identique quelque soit la valeur de R ou de C.
Cette forme pourra nous permettre de trouver
la valeur de C si on connait R ou inversement.
U
C
R
U

## Slide 12: Le condensateur en régime sinusoïdal
hhhhhhh
click
Jjjjjjjjj

## Slide 13: Le champ magnétique
B
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B
B
B
B
B
B
Cliquez ici pour voir l’animation et ensuite sur plus ou moins pour augmenter ou diminuer le courant dans la bobine
Moins
Moins
Moins
Moins
Plus
Plus
Plus
Plus
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courants dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres

## Slide 14: Le champ magnétique
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courant dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple, le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B
Si on multiplie par deux le nombre de spires et la longueur de la bobine…?
« Clic »
Si on multiplie par deux le nombre de spires…?
« Clic »
Si on multiplie par deux la longueur de la bobine…?
« Clic »
Que devient B si…

## Slide 15: Le champ magnétique
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courant dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B
Si on multiplie par deux le nombre de spires et la longueur de la bobine…?
« Clic »
Si on multiplie par deux le nombre de spires…?
« Clic »
Si on multiplie par deux la longueur de la bobine…?
« Clic »
Que devient B si…

## Slide 16: Le champ magnétique
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courant dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B: identique
« retour Clic »
B

## Slide 17: Le champ magnétique
B
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courant dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B: deux fois plus grand
« Retour Clic »

## Slide 18: Le champ magnétique
B
Dans une bobine on aura:
B = 0 .
Avec:
B: en tesla (au centre de la bobine)
0 = 4  10 -7 perméabilité magnétique de l’air
N : nombre de spires de la bobine
I : en ampères, courant dans la bobine
L: longueur de la bobine en mètres
L’intensité du champ magnétique créé par une bobine ou un aimant permanent est représentée par le symbole B en Tesla. Par exemple le champ magnétique terrestre est environ à 20 T (10-6), pour un moteur électrique un peu moins de 2T, une IRM 6T.
B deux fois plus petit
« Retour Clic »

## Slide 19: Force électromotrice ou tension induite
Soumise à un champ magnétique variable, une bobine va générer une tension « induite » proportionnelle au nombre de spires « N », et à la grandeur de la variation du flux « Φ » vue par ces spires, par rapport au temps E = N dΦ/dt .
Cette propriété est utilisée dans la génération des tensions alternatives (alternateurs) et dans les transformateurs.
Dans un alternateur, un champ magnétique fixe produit par un aimant permanent ou une bobine alimentée en continu est entrainée en rotation par une énergie mécanique (cours d’eau, vapeur, moteur thermique…) devant des bobines immobiles qui vont alors créer une tension alternative.
N
S
click

## Slide 20: Force électromotrice ou tension induite
Soumise à un champ magnétique variable, une bobine va générer une tension « induite » proportionnelle au nombre de spires « N », et à la grandeur de la variation du flux « Φ » en Webers vue par ces spires, par rapport au temps E = N dΦ/dt .
Cette propriété est utilisée dans la génération des tensions alternatives (alternateurs) et dans les transformateurs.
Dans un transformateur le champ magnétique variable est créé par les bobinages primaires soumis à des tensions alternatives (donc parcourues par des courants alternatifs), ce qui va créer des tensions alternatives dans les bobines des secondaires (proportionnelles au nombre de spires).
G
B
click

## Slide 21: Flux magnétique
Le flux magnétique est le produit du champ magnétique par la section(surface) qui voit l’intensité du champ magnétique Φ = BS
Dans le cas d’une tension générée par une bobine qui voit son alimentation varier, E = N Ldi/dt (Ldi = dΦ)
Ou « L » est la caractéristique propre de la bobine « l’inductance » en Henry (H), et di/dt la grandeur de la variation du courant par rapport au temps imposée par une alimentation extérieure à la bobine. Ce phénomène est utilisé quelquefois pour la création de surtensions importantes.
B
S

## Slide 22: Réactance
La réactance d’une bobine est sa capacité à s’opposer aux variations de courant, elle servira « d’amortisseur » contre les variations trop brusques, on parlera aussi de filtre. En régime sinusoïdal XL = Lω avec la réactance (sorte de résistance dynamique) XL en Ohms, L en henry et ω (oméga: ω = 2f) en radians par secondes.
En régime sinusoïdal, l’inductance pure (irréelle) retarde le courant de 90 ° par rapport à la tension.
U
I
90°
click
U
I
t

## Slide 23: Impédance d’une bobine
Dans une inductance réelle, une résistance faible est considérée en série avec l’inductance pure. On parle alors d’impédance pour qualifier la valeur résistive d’une bobine à une fréquence donnée: l’impédance Z en ohms s’écrit alors:
<90°
U
I
Z =
Le déphasage entre U et I est alors inférieur à 90° on note φ <90° et on a: tg φ = /
click
U
I
t

## Slide 24: Détermination des caractéristiques d’une bobine
Les caractéristiques
R (résistance en Ohms:);
Z (impédance en Ohms:);
XL (réactance en Ohms:);
L (inductance en Henry: H);
pourront êtres déterminées par une mesure en continu et une mesure en alternatif.
V
A
U
I
R
XL
L
Cette première mesure servira à déterminer R:
On mesure U et I en continu et on calcule R = U / I
Cette mesure peut être faite directement avec un Ohmmètre.
En tension continue l’inductance de la bobine n’a pas d’influence sur U et I puisqu’elle ne réagit qu’aux variations de courant.
EX: U = 10 V I = 1 A
R = 10 
Z

## Slide 25: Détermination des caractéristiques d’une bobine
Les caractéristiques
R (résistance en Ohms:);
Z (impédance en Ohms:);
XL (réactance en Ohms:);
L (inductance en Henry: H);
pourront êtres déterminées par une mesure en continu et une mesure en alternatif.
V
A
U
I
Cette deuxième mesure servira à déterminer Z:
On mesure U et I efficace en sinusoïdal et on calcule
Z = U / I
EX: U = 20 V I = 0,5 A
Z = 40 
G
20V
50Hz
R=10 
XL
L
Z

## Slide 26: Détermination des caractéristiques d’une bobine
Les caractéristiques
R (résistance en Ohms:);
Z (impédance en Ohms:);
XL (réactance en Ohms:);
L (inductance en Henry: H) ;
pourront êtres déterminées par une mesure en continu et une mesure en alternatif.
V
A
U
I
On va ensuite calculer XL en se servant de la formule: Z = on en déduit =
EX: R = 10  Z = 40 
XL = 38,7 
G
20V
50Hz
R=10 
XL
L
Z=40 

## Slide 27: Détermination des caractéristiques d’une bobine
Les caractéristiques
L (inductance en Henry: H);
Z (impédance en Ohms:);
XL (réactance en Ohms:);
R (résistance en Ohms:);
pourront êtres déterminées par une mesure en continu et une mesure en alternatif.
V
A
U
I
On utilise pour finir la formule XL = Lω qui donne XL en fonction de la pulsation oméga en se souvenant que ω = 2f (f: fréquence en hertz)
on en déduit L = XL /ω .
EX: R = 10  XL = 38,7 
L = 123 mH
G
20V
50Hz
R=10 
XL =38,7 
L
Z=40 
ω = 314 rd/s

## Slide 28: Détermination des caractéristiques d’une bobine
Les caractéristiques
L (inductance en Henry: H);
Z (impédance en Ohms:);
XL (réactance en Ohms:);
R (résistance en Ohms:);
pourront êtres déterminées par une mesure en continu et une mesure en alternatif.
V
A
U
I
L et R constituent les caractéristiques propres à la bobine, alors que XL et Z dépendent de la fréquence de l’alimentation.
Quel serait le déphasage entre la tension aux bornes de la bobine et le courant ?
tg φ = /
EX: R = 10  XL = 38,7 
tg φ = 3,87
G
20V
50Hz
R=10 
XL =38,7 
L
Z=40 
φ = 84°

## Slide 29: Détermination des caractéristiques d’une bobine
U
I
Les résultats précédents peuvent se vérifier sur un oscillogramme représentant u et i en se rappelant qu’une période représente un angle de 360°
EX: R = 10  XL = 38,7 
tg φ = 3,87
R=10 
XL =38,7 
L
Z=40 
φ = 84°
φ
90°
180°
270°
360°

## Slide 30: FIN