## Slide 1
STRUCTURE D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API Automate Programmable Industriel ou tertiaire
API
Le principe est le même pour les centrales de commande en domotique
Un automate programmable n’est rien d’autre qu’une « boîte » sur laquelle des informations vont être raccordées en entrée et, des récepteurs seront raccordés en sortie.
Il faudra mettre un programme dans la « boîte » pour relier les entrées aux sorties

## Slide 2
API
Bornier interface
d'entrées
Bornier interface
de sorties
STRUCTURE D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API
Automate Programmable
Industriel ou tertiaire
Chaque entrée a un voyant qui représente l'état électrique de l'information raccordée.
L'état électrique de l'entrée est enregistré dans des emplacements mémoire dont l'adresse est fonction du repère de l'entrée.
On appelle cela la Mémoire
Interface d'Entrée ( MIE )
Chaque sortie a un contact qui commute un circuit en fonction du résultat de la logique programmée.
Un voyant signale l’état logique de la sortie.
Cet état est enregistré dans des emplacements mémoire dont l'adresse est fonction du repère de la sortie.
On appelle cela la Mémoire Interface de Sortie ( MIS )
commun
I0,0
I0,1
I0,2
I0,3
I0,4
I0,5
I0,6
Q1,0
Q1,1
Q1,2
commun
Q1,3
Q1,4
Q1,5
Q1,6
Alimentation servant à « véhiculer» Les informations physiques
Tension continue ou alternative valeur suivant API
+ -
Alimentation des récepteurs commutés par les sorties API
Tension continue ou alternative valeur suivant récepteurs
+ -

## Slide 3
API
Bornier interface d'entrées
STRUCTURE D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API
Automate Programmable
Industriel ou tertiaire
Chaque sortie a un contact qui commute un circuit en fonction du résultat de la logique programmée.
Un voyant signale l’état logique de la sortie.
Cet état est enregistré dans des emplacements mémoire dont l'adresse est fonction de la sortie.
On appelle cela la Mémoire Interface de Sortie ( MIS )
commun
I0,0
I0,1
I0,2
I0,3
I0,4
I0,5
I0,6
Q1,0
Q1,1
Q1,2
commun
Q1,3
Q1,4
Q1,5
Q1,6
Capteurs
Boutons poussoirs
Informations physiques sur le système ou
sur le désir du conducteur du système
Chaîne d'acquisition des informations
il faudra s'assurer de la compatibilité des signaux électriques
sur l'ensemble des informations ramenées jusqu'à l'API
Pré-actionneurs voyants et autres
sorties de l'API
Chaîne d'activation des sorties
il faudra s'assurer
de la compatibilité
des signaux
électriques sur l'ensemble des ordres adressés aux
éléments reliés aux sorties de l'API
Logique de commande
BOOLEEN :
Q1,0 = (I0,0 + I0,2). / I0,1
I0,0
I0,1
O1,0
LADDER
I0,2
I0,0
Logigramme
&
≥
I0,2
I0,1
Grafcet
0
1
2
Organigram ou
Diagram
de
flux
Bornier interface
de sorties
Alimentation des récepteurs commutés par les sorties API
tension continue ou alternative valeur suivant récepteurs
+ -
Alimentation servant à "véhiculer" Les informations physiques
tension continue ou alternative valeur suivant API
+ -
Chaque entrée a un voyant qui représente l'état électrique de l'information raccordée.
L'état électrique de l'entrée est enregistré dans des emplacements mémoire dont l'adresse est fonction du repère de l'entrée.
On appelle cela la Mémoire
Interface d'Entrée ( MIE )

## Slide 4
API
Bornier interface
d'entrées
FONCTIONNEMENT D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API
Automate Programmable
Industriel ou tertiaire
commun
I0,0
I0,1
I0,2
I0,3
I0,4
I0,5
I0,6
BP1
BP2
Fc1
Fc2
AU1
B1
B2
Q1,0
Q1,1
Q1,2
commun
Q1,3
Q1,4
Q1,5
Q1,6
Mise sous tension de l’API, puis mise en « Run », le microprocesseur μP lit et exécute les instructions, cliquez sur les boutons noirs « power on » et « Run »
Power On Off
Run Stop
Bornier interface
de sorties
Alimentation des récepteurs commutés par les sorties API
tension continue ou alternative valeur suivant récepteurs
+ -
Alimentation servant à « véhiculer» Les informations physiques
tension continue ou alternative valeur suivant API
+ -
Cycle de scrutation

## Slide 5
API
Bornier interface
d'entrées
FONCTIONNEMENT D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API
Automate Programmable
Industriel ou tertiaire
commun
I0,0
I0,1
I0,2
I0,3
I0,4
I0,5
I0,6
BP1
BP2
Fc1
Fc2
AU1
B1
B2
Q1,0
Q1,1
Q1,2
commun
Q1,3
Q1,4
Q1,5
Q1,6
Mise sous tension de l’API, puis mise en « Run », le microprocesseur μP lit et exécute les instructions, cliquez sur les boutons noirs « power on » et « Run »
Power On Off
Run Stop
Bornier interface
de sorties
Alimentation des récepteurs commutés par les sorties API
tension continue ou alternative valeur suivant récepteurs
+ -
Alimentation servant à « véhiculer » Les informations physiques
tension continue ou alternative valeur suivant API + - .
Cycle de scrutation

## Slide 6
API
Bornier interface
d'entrées
FONCTIONNEMENT D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API
Automate Programmable
Industriel ou tertiaire
commun
I0,0
I0,1
I0,2
I0,3
I0,4
I0,5
I0,6
BP1
BP2
Fc1
Fc2
AU1
B1
B2
commun
Mise sous tension de l’API, puis mise en « Run », le microprocesseur μP lit et exécute les instructions, cliquez sur les boutons noirs « power on » et « Run »
Q1,0
Q1,1
Q1,2
Q1,3
Q1,4
Q1,5
Q1,6
Power On Off
Run Stop
Bornier interface
de sorties
Alimentation des récepteurs commutés par les sorties API
tension continue ou alternative valeur suivant récepteurs
+ -
Alimentation servant à "véhiculer" Les informations physiques
tension continue ou alternative valeur suivant API
+ -
Cycle de scrutation

## Slide 7
API
Bornier interface
d'entrées
FONCTIONNEMENT D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API
Automate Programmable
Industriel ou tertiaire
commun
I0,0
I0,1
I0,2
I0,3
I0,4
I0,5
I0,6
BP1
BP2
Fc1
Fc2
AU1
B1
B2
commun
Q1,0
Q1,1
Q1,2
Q1,3
Q1,4
Q1,5
Q1,6
μP
1°) Le microprocesseur μP lit les entrées et les stocke dans la Mémoire Interface d’Entrée MIE, cliquez sur μP .
MIE
0
0
0
0
1
0
1
Power On Off
Run Stop
Bornier interface
de sorties
Alimentation des récepteurs commutés par les sorties API
tension continue ou alternative valeur suivant récepteurs
+ -
Alimentation servant à "véhiculer" Les informations physiques
tension continue ou alternative valeur suivant API
+ -
Cycle de scrutation

## Slide 8
API
Bornier interface
d'entrées
FONCTIONNEMENT D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API
Automate Programmable
Industriel ou tertiaire
commun
I0,0
I0,1
I0,2
I0,3
I0,4
I0,5
I0,6
BP1
BP2
Fc1
Fc2
AU1
B1
B2
commun
Q1,0
Q1,1
Q1,2
Q1,3
Q1,4
Q1,5
Q1,6
μP
2°) Le microprocesseur μp lit ensuite le programme et stocke les résultats dans la mémoire Interface de Sortie MIS, cliquez sur μP .
MIE
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
MIS
Les MIS restent à « 0 » car il n’y a pas de programme.
Power On Off
Run Stop
Bornier interface
de sorties
Alimentation des récepteurs commutés par les sorties API
tension continue ou alternative valeur suivant récepteurs
+ -
Alimentation servant à "véhiculer" Les informations physiques
tension continue ou alternative valeur suivant API
+ -
Cycle de scrutation

## Slide 9
API
μP
Bornier interface
d'entrées
FONCTIONNEMENT D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API
Automate Programmable
Industriel ou tertiaire
commun
I0,0
I0,1
I0,2
I0,3
I0,4
I0,5
I0,6
BP1
BP2
Fc1
Fc2
AU1
B1
B2
commun
3°) Le microprocesseur reporte les résultats contenus dans les MIS en activant ou non les sorties correspondantes, cliquez sur μP
Q1,0
Q1,1
Q1,2
Q1,3
Q1,4
Q1,5
Q1,6
MIE
0
0
0
0
1
0
1
MIS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Power On Off
Run Stop
Bornier interface
de sorties
Alimentation des récepteurs commutés par les sorties API
tension continue ou alternative valeur suivant récepteurs
+ -
Alimentation servant à "véhiculer" Les informations physiques
tension continue ou alternative valeur suivant API
+ -
Cycle de scrutation

## Slide 10
API
μP
Bornier interface
d'entrées
FONCTIONNEMENT D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API
Automate Programmable
Industriel ou tertiaire
commun
I0,0
I0,1
I0,2
I0,3
I0,4
I0,5
I0,6
BP1
BP2
Fc1
Fc2
AU1
B1
B2
commun
Q1,0
Q1,1
Q1,2
Q1,3
Q1,4
Q1,5
Q1,6
2°) Le microprocesseur μP lit ensuite le programme et stocke les résultats dans la Mémoire Interface de Sortie MIS, cliquez sur μP .
MIE
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
MIS
Avec un programme
I0,4
I0,1
LADDER
1
0
1
1
0
Q1,1
Power On Off
Run Stop
Bornier interface
de sorties
Alimentation des récepteurs commutés par les sorties API
tension continue ou alternative valeur suivant récepteurs
+ -
Alimentation servant à "véhiculer" Les informations physiques
tension continue ou alternative valeur suivant API
+ -
Cycle de scrutation

## Slide 11
API
I0,4
I0,1
Q1,1
μP
Bornier interface
d'entrées
FONCTIONNEMENT D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API
Automate Programmable
Industriel ou tertiaire
commun
I0,0
I0,1
I0,2
I0,3
I0,4
I0,5
I0,6
BP1
BP2
Fc1
Fc2
AU1
B1
B2
commun
3°) Le microprocesseur reporte les résultats contenus dans les MIS en activant ou non les sorties correspondantes, cliquez sur μP
Power On Off
Run Stop
Q1,0
Q1,1
Q1,2
Q1,3
Q1,4
Q1,5
Q1,6
MIE
0
0
0
0
1
0
1
MIS
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Bornier interface
de sorties
Alimentation des récepteurs commutés par les sorties API
tension continue ou alternative valeur suivant récepteurs
+ -
Alimentation servant à "véhiculer" Les informations physiques
tension continue ou alternative valeur suivant API
+ -
Cycle de scrutation

## Slide 12
En fonction du programme les sorties vont êtres activées, pour cela cliquez sur les BP et capteurs en entrée .
API
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
I0,6
Q1,0
I0,4
Q1,5
Bornier interface
d'entrées
Bornier interface
de sorties
FONCTIONNEMENT D'UNE PARTIE COMMANDE AVEC API
Automate Programmable
Industriel ou tertiaire
commun
I0,0
I0,1
I0,2
I0,3
I0,4
I0,5
I0,6
BP1
BP2
Fc1
Fc2
AU1
B1
B2
Alimentation des récepteurs commutés par les sorties API
tension continue ou alternative valeur suivant récepteurs
+ -
commun
Alimentation servant à "véhiculer" Les informations physiques
tension continue ou alternative valeur suivant API
+ -
Q1,0
Q1,1
Q1,2
Q1,3
Q1,4
Q1,5
Q1,6
MIE
MIS
I0,1
LADDER
Q1,1
I0,0
Q1,4
Power On Off
Run Stop