## Slide 1
Codage de l’information
Les codes non pondérés : Le code Binaire réfléchit ou « code GRAY »…
Quand on observe une suite de valeurs décimales converties en code binaire naturel on se rend compte que d’une valeur à la suivante, il y a souvent plusieurs bits qui doivent changer de valeur simultanément. Ceci à représenté très longtemps une difficulté.
Partant du principe que deux changements simultanés était impossible sans risque de générer une erreur, le code Gray s’est imposé avec un seul bit changeant pour chaque évolution successive.
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0000
Déci
Binaire pur
erreurs
2
0
0
1
0
0011
0111; 0110; 0101
0
1
0
1
5
0100
16 combinaisons
0
1
1
0
6
0111
1
0
0
1
9
1000
1
0
1
1
11
1000; 1010; 1001
1
0
1
0
10
1011
1
1
0
1
13
1100
1
1
1
1
15
1
1
1
0
14
1111
0000; 0010; 0001
3
0
0
1
1
0
0
1
0
4
possibles
0
1
1
0
12
1111; 1110; 1101
0
1
1
1
7
0
1
0
0
8

## Slide 2
Codage de l’information
Les codes non pondérés : Le code Binaire réfléchit ou « code GRAY »…
Les deux premiers codes Gray correspondant aux valeurs décimales « 0 » et « 1 » sont identiques au binaire naturel, pour éviter d’avoir deux bits qui changent d’état en même temps on inverse les deux suivants….
La base du cycle de construction du code gray est construite. A partir de la il suffit pour continuer le codage d’appliquer un « effet miroir » entre les combinaisons des deux colonnes déjà remplies et de mettre « 1 » dans la colonne devant ….
Le même principe s’applique pour les deux premières colonnes sur quatre combinaisons, puis les trois premières colonne sur les huit combinaisons précédentes …etc…..
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Gray
Déci
0
0
1
1
2
0
0
1
0
3
1
0
1
1
0
0
0
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
4
1
1
1
5
1
0
1
6
1
0
0
7
0
1
1
0
4
0
1
1
1
5
0
1
0
1
6
0
1
0
0
7
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
8
1
1
0
1
9
1
1
1
1
10
1
1
1
0
11
1
0
1
0
12
1
0
1
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
0
15
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
Une autre méthode de « remplissage » du code gray. On regarde le cycle de la première colonne (à droite) : 0;11;00;11…Le cycle de la colonne suivante est multiplié par deux: 00;1111;0000;1111.etc…..

## Slide 3
Codage de l’information
Les codes non pondérés : Le code Binaire réfléchit ou « code GRAY »…
Conversion gray, binaire naturel
Pour effectuer cette conversion sans avoir à écrire un tableau avec toutes les valeurs, on utilise une opération logique avec une fonction que l’on appelle le « OU exclusif » symbole  . Dans cette fonction, pour avoir la sortie à « 1 » logique il faut que une et une seule des entrées soit à « 1 » logique.
b
a
S 
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
= 1
a
b
S
0
0
1
= 1
a
b
S
1
= 1
a
b
S
0
1
1
1
0
= 1
a
b
S
1
Soit a et b les deux entrées de la fonction, et S la sortie, on a:
S = a  b

## Slide 4



Codage de l’information
Les codes non pondérés : Le code Binaire réfléchit ou « code GRAY »…
Conversion Gray vers Binaire naturel
On applique l’équation suivante avec l’opérateur « ou exclusif » symbole .
On considère B comme étant un élément du code binaire recherché, G comme étant un élément du code gray à convertir, et n le rang de l’élément (bit) en question:
Bn = Gn  Bn+1
Ce qui peut aussi se représenter avec ce schéma.
b
a
S 
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
= 1
a
b
S
= 1
a
b
S
= 1
a
b
S
0
B4
= 1
a
b
S
G4
B3
G3
B2
G2
B1
G1
1
0
1
0
Code Gray
1
1
0
0
Binaire
On peut aussi procéder ainsi, en commençant par le bit de poids le plus fort et en sachant que ce bit (MSB) est le même en GRAY qu’en Binaire naturel.

## Slide 5
Codage de l’information
Les codes non pondérés : Le code Binaire réfléchit ou « code GRAY »…
Conversion gray vers binaire naturel
Bn = Gn  Bn+1
A vous d’essayer…….
b
a
S 
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
= 1
a
b
S
= 1
a
b
S
= 1
a
b
S
0
B4
= 1
a
b
S
G4
B3
G3
B2
G2
B1
G1



1
1
1
1
Code Gray
1
0
1
0
Binaire



0
1
1
0
Code Gray
0
1
0
0
Binaire



1
1
0
0
Code Gray
1
0
0
0
Binaire

## Slide 6



Codage de l’information
Les codes non pondérés : Le code Binaire réfléchit ou « code GRAY »…
Conversion Binaire naturel vers Gray. On applique l’équation suivante avec l’opérateur « ou exclusif » symbole .
On considère B comme étant un élément du code binaire recherché, G comme étant un élément du code gray à convertir, et n le rang de l’élément (bit) en question:
Gn = Bn  Bn+1
Ce qui peut aussi se représenter avec ce schéma.
b
a
S 
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
= 1
a
b
S
= 1
a
b
S
= 1
a
b
S
0
B4
= 1
a
b
S
G4
B3
G3
B2
G2
B1
G1
1
0
1
0
Binaire
1
1
1
1
Gray
On peut aussi procéder ainsi, en commençant indifféremment par le bit de poids le plus faible (MSB) ou le plus fort (MSB).

## Slide 7



Codage de l’information
Les codes non pondérés : Le code Binaire réfléchit ou « code GRAY »…
Conversion Binaire naturel vers Gray.
Gn = Bn  Bn+1
A vous d’essayer…….
b
a
S 
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
= 1
a
b
S
= 1
a
b
S
= 1
a
b
S
0
B4
= 1
a
b
S
G4
B3
G3
B2
G2
B1
G1
1
1
1
0
Binaire
1
0
0
1
Code Gray



1
0
1
1
Binaire
1
1
1
0
Code Gray



0
1
1
1
Binaire
0
1
0
0
Code Gray

## Slide 8
Codage de l’information
Les codes non pondérés : Le Binaire Codé Décimal ou BCD…
Très utilisé dans les interfaces « hommes machines » dès que l’on veut informer un système de grandeurs exprimées en décimales, ex: roues codeuses....
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
BCD
Binaire pur
remarques
2
0
0
1
0
0
0
1
0
4
0
1
0
1
5
0
1
1
1
7
0
1
1
0
6
1
0
0
1
9
1
0
1
1
x
N’existe pas
1
0
1
0
x
N’existe pas
1
1
0
1
x
N’existe pas
1
1
1
1
x
N’existe pas
1
1
1
0
x
N’existe pas
3
0
0
1
1
0
1
0
0
8
0
1
1
0
x
N’existe pas
On regroupe les bits par paquets de quatre, comme en hexadécimal. La différence c’est que les symboles A,B,C,D,E,F, n’existent pas, et les codes correspondants, non plus. Chaque rang décimal aura donc son paquet de 4 bits.

## Slide 9
Codage de l’information
Les codes non pondérés : Le Binaire Codé Décimal ou BCD…
Conversion Décimal vers BCD:
Chaque décimale de chaque rang est codée sur un paquet de Quatre bit.
Convertir 1953D en BCD
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
BCD
Binaire pur
remarques
2
0
0
1
0
0
0
1
0
4
0
1
0
1
5
0
1
1
1
7
0
1
1
0
6
1
0
0
1
9
1
0
1
1
x
N’existe pas
1
0
1
0
x
N’existe pas
1
1
0
1
x
N’existe pas
1
1
1
1
x
N’existe pas
1
1
1
0
x
N’existe pas
3
0
0
1
1
0
1
0
0
8
0
1
1
0
x
N’existe pas
1953D =
0001 1001 0101 0011 BCD
Conversion BCD vers Décimal :
Chaque paquet de Quatre bit est convertit en un chiffre par rang.
Convertir 1000 0111 0100 0010 BCD
1000 0111 0100 0010 BCD
= 8742D
Le résultat sera obtenu par application des poids de chaque rang du binaire naturel limité à quatre bits 8;4;2;1.

## Slide 10
Codage de l’information
Les codes non pondérés :
Le Binaire Codé Décimal ou BCD…
A vous de jouer…….. Conversion Décimal vers BCD:
Chaque décimale de chaque rang est codée sur un paquet de Quatre bit.
Convertir en BCD
2748D =
0010 0111 0100 1000 BCD
Conversion BCD vers Décimal :
Chaque paquet de Quatre bit est convertit en un chiffre par rang.
0010 0100 0111 BCD
= 247D
930D =
1001 0011 0000 BCD
0110 0100 1001 0111 BCD
= 6497D

## Slide 11
Codage de l’information
Les codes standardisés: Le code ASCII,….
La nécessité de faire communiquer des systèmes de plus en plus complexes, et d’origines différentes, à favorisé la standardisation de certains codes.
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol | HTML | Description
36 | 44 | 24 | 100100 | $ | &#36; | Dollar
37 | 45 | 25 | 100101 | % | &#37; | Procenttecken
38 | 46 | 26 | 100110 | & | &#38; | Ampersand
48 | 60 | 30 | 110000 | 0 | &#48; | Zero
49 | 61 | 31 | 110001 | 1 | &#49; | One
50 | 62 | 32 | 110010 | 2 | &#50; | Two
51 | 63 | 33 | 110011 | 3 | &#51; | Three
52 | 64 | 34 | 110100 | 4 | &#52; | Four
63 | 77 | 3F | 111111 | ? | &#63; | Question mark
64 | 100 | 40 | 1000000 | @ | &#64; | At symbol
65 | 101 | 41 | 1000001 | A | &#65; | Uppercase A
66 | 102 | 42 | 1000010 | B | &#66; | Uppercase B
67 | 103 | 43 | 1000011 | C | &#67; | Uppercase C
68 | 104 | 44 | 1000100 | D | &#68; | Uppercase D
69 | 105 | 45 | 1000101 | E | &#69; | Uppercase E
Par exemple la communication de textes, avec tous les caractères possibles et la ponctuation nécessaire à donné lieu à la création du code ASCII
sur un octet ( 8bits).
Le code :
01000010 01001101 01001100 01001000 01001101 01010011 01010010 envoyé sur un afficheur ASCII donnerait un résultat affiché « BONJOUR »
Quelques exemples

## Slide 12
Codage de l’information
Codage des valeurs négatives: Le code Binaire signé Bs
Dans le cas ou on doit convertir une grandeur qui peut être positive ou négative on utilisera le Binaire signé.
Un ensemble de n bits donnera 2n valeurs possibles, la moitié de ces valeurs seront « positives » l’autre moitié négatives.
Ce qui sera pris comme indicateur d’un nombre négatif sera le bit de poids fort égal à « 1 ».
Les codes dont le bit de poids fort sera égal à « 0 » seront convertis en valeur décimale comme des codes binaire naturel.
Les codes dont le bit de poids fort sera égal à « 1 » seront convertis en décimal après application d’un complément à deux.
déci
Binaire signé
remarques
0
1
1
0
6
Valeur positive
0
1
0
0
-8
Valeur négative
Si on doit passer le code sur huit bits il faudra ajouter à gauche autant de fois la valeur du bit de poids fort.
déci
Binaire signé
remarques
0
1
1
0
6
Valeur positive
0
1
0
0
-8
Valeur négative
0
0
0
0
1
1
1
1

## Slide 13
Codage de l’information
0 1 1 1
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
0
1
2
3
4
5
6
7
-8
-1
-2
-3
-7
-6
-5
-4
Codage des valeurs négatives: Le code Binaire signé Bs
La table des valeurs peut être vue comme enroulée sur elle-même la première valeur «0» étant entre le « 0001 » et le « 1111 ».

## Slide 14
Codage de l’information
Codage des valeurs négatives: Le code Binaire signé Bs
Pour convertir un nombre codé en Binaire signé vers le Décimal correspondant. On regarde en premier le bit de poids fort:
Il est égal à « 0 » on applique la conversion Binaire Décimal que l’on connait.
Il est égal à « 1 » on effectue un « complément à deux »:
1°) On inverse chaque valeurs des bits le composant, tous les « 1 » deviennent des « 0 » et tous les « 0 » deviennent des « 1 ».
2°) On additionne « 1 » au résultat
3°) on applique la conversion Binaire vers décimal au résultat obtenu et on n’oublie pas de porter le signe moins devant
Binaire signé
1
1
1
0
Valeur de départ
1
0
0
0
Complément
1
0
0
0
+ 1
0
0
0
1
addition
On écrit: 1110Bs = - 2 D
= 2
Résultat décimal

## Slide 15
Codage de l’information
Codage des valeurs négatives: Le code Binaire signé Bs
Conversion Binaire signé vers le Décimal ….
A vous de jouer…..
Binaire signé
1
0
0
0
Val. départ
1
0
1
1
Complément
Binaire signé
0
1
1
0
Val. départ
0
0
0
1
1
1
0
0
Complément
1
1
1
0
1
0
0
0
+ 1
0
1
0
0
addition
On écrit:
1000Bs = - 8 D
= 8
Résultat décimal
1
0
0
0
+ 1
0
0
0
0
0
1
0
1
addition
1
1
1
0
On écrit:
10000110Bs = - 122 D
= 122
Résultat décimal

## Slide 16
Codage de l’information
Codage des valeurs négatives: Le code Binaire signé Bs
Pour convertir un nombre négatif codé en Décimal vers le Binaire signé correspondant. On convertit la valeur absolue en binaire, et on effectue un « complément à deux »:
1°) On inverse chaque valeurs des bits le composant, tous les « 1 » deviennent des « 0 » et tous les « 0 » deviennent des « 1 ».
2°) On additionne « 1 » au résultat
3°) on obtient directement le résultat.
Binaire signé
0
1
1
1
7
0
1
0
0
Complément
1
0
0
0
+ 1
1
1
0
0
addition
On écrit: - 7 D = 1001Bs
A convertir : - 7
On prends: 7 D = 0111B

## Slide 17
Codage de l’information
Codage des valeurs négatives: Le code Binaire signé Bs
Conversion Décimal vers le Binaire signé….
A vous de jouer…..
Binaire signé
0
1
1
0
Val. départ
1
1
0
0
Complément
Binaire signé
1
0
1
1
Val. départ
1
1
1
0
0
0
1
0
Complément
0
0
0
1
1
0
0
0
+ 1
0
1
0
1
addition
1
0
0
0
+ 1
0
0
0
0
1
0
1
0
addition
0
0
0
1
A convertir : - 6
On prends: 6 D = 0110B
On écrit:
- 6 D = 1010Bs
On écrit:
- 123 D = 10000101Bs
A convertir : - 123
On prends: 123 D = 01111011B

## Slide 18
Codage de l’information
Opérations sur les nombres binaires:
Les opérations + ; - ; /; x s’effectuent sur les nombres binaires come sur les décimaux. Et on devra trouver les mêmes résultats….
Exemple l’addition de deux nombres binaires
On pourra trouver d’autres explications et exercices sur les opérations binaires sur internet….
Addition Binaire
0
0
1
retenues
0
1
1
0
retenues
1
0
1
0
1er nombre
1
1
0
1
181
1
0
0
0
+ 2éme nombre
1
1
0
0
+ 49
0
0
1
1
résultat
0
1
1
1
230

## Slide 19
FIN