## Slide 1: ÉLECTROTHERMIE
Production électrique de chaleur
Chauffage électrique industriel
Chauffage électrique des locaux
Les systèmes de ventilation
L’isolation
La RT 2012
Projet de chauffage
Transmission de la chaleur

## Slide 2: La transmission de la chaleur
Trois modes de transmission:
La convection
La conduction
Le rayonnement

## Slide 3: La production électrique de chaleur
Chauffage par résistance électrique (effet joule)
Chauffage par induction (courants de Foucault)
Chauffage par rayons infra rouges (rayonnement lumineux )
Chauffage par arc électrique (court circuit contrôlé)
Chauffage par diélectrique (Agitation électronique)

## Slide 4: Chauffage par résistance électrique (effet joule)
Les électrons circulent dans les conducteurs.
Quand ils rencontrent des portions de circuit où ils ont plus de mal à circuler (plus résistif: R en ohm) .
Ils s’entrechoquent et produisent de la chaleur.

## Slide 5: Chauffage par induction (courants de Foucault)
Un conducteur parcouru par un courant électrique crée un
champ magnétique.
Si ce courant est alternatif, le champ magnétique l’est aussi.
On sait qu’un conducteur formant un circuit fermé soumis à un champ magnétique variable est à son tour parcouru par un courant induit.
C’est le principe du transformateur.
Sauf que dans le cas du chauffage à induction on n’a pas de « secondaire » et on exploite un défaut du transformateur dans lequel toute partie de la matière qui compose le circuit magnétique est vue comme des circuits conducteurs fermés. On appelle cela les courants de Foucault.
Dans ce mode de chauffage, la pièce à chauffer constitue une partie du circuit magnétique

## Slide 6: Chauffage par induction (courants de Foucault)

## Slide 7
Chauffage par induction (courants de Foucault)

## Slide 8: Chauffage par rayons infra rouges (rayon lumineux)
C’est le rayonnement infrarouge (visible ou non) qui va produire de la chaleur sur les corps qu’il rencontre.

## Slide 9: Chauffage par arc électrique (court circuit contrôlé)
Utilisé en majorité pour la soudure de différents matériaux
Sous la forme soudure à l’arc, avec apport de métal, de gaz,
facilitant la fusion et la liaison des matériaux…

## Slide 10: Chauffage par conduction électrique
Utilisé en majorité pour la soudure de différents matériaux
en plaques, soudure par point, et le chauffage de certaines
matières conductrices

## Slide 11: Chauffage par diélectrique (Agitation électronique)
C’est l’agitation électronique provoquée par un champ électrique ou électromagnétique variable et intense qui entraîne un échauffement des matières dont les molécules sont polarisées (eau..).
Utilisé pour la cuisson la stérilisation, le séchage…

## Slide 12: La pompe à chaleur
Compresseur
Condenseur
Détendeur
Évaporateur
Production de chaleur
Production de froid
Local à chauffer
Cliquez sur la zone blanche pour voir l’animation
Cliquez en dehors de cette zone pour la suite…
Gaz haute pression haute température
Liquide haute pression basse température
Gaz + liquide
basse pression très basse température
Gaz basse pression basse température
Leur efficacité sera donnée par le COP: COefficient de Performance qui donne le nombre de KW thermique produit pour 1 KW électrique consommé .
Le principe s’appuie sur les cycles de compression (production de chaleur) et de détente (vaporisation; production de froid) d’un fluide.
.
On appellera ce fluide « caloporteur », il échange des calories d’un milieu à un autre.

## Slide 13: La pompe à chaleur réversible
Détendeur
Gaz haute pression haute température
Condenseur
Évaporateur
Compresseur
Gaz basse pression basse température
Local climatisé
Chauffage
Vanne 4 voies
« hiver »
Cliquez sur la zone blanche pour voir l’animation
Cliquez en dehors de cette zone pour la suite…
Liquide haute pression basse température
Gaz + liquide basse pression très basse température
Une vanne quatre voies va nous permettre d’inverser les fonctions « Condenseur » et « Évaporateur » .
On a donc une position « hiver » et une position « été »

## Slide 14: La pompe à chaleur réversible
Production de chaleur ou froid
Production de froid ou chaleur
Détendeur
Gaz haute pression haute température
Condenseur
Évaporateur
Compresseur
Gaz basse pression basse température
Local climatisé
Froid
Vanne 4 voies
« été »
Cliquez sur la zone blanche pour voir l’animation
Cliquez en dehors de cette zone pour la suite…
Gaz + liquide basse pression Très basse
température
Liquide haute pression basse température
Une vanne quatre voies va nous permettre d’inverser les fonctions « Condenseur » et « Évaporateur » .
On a donc une position « hiver » et une position « été »

## Slide 15: Pompes à chaleur
AIR –AIR
EAU – EAU
AIR – EAU
On classe les pompes à chaleur en trois catégories.
Le premier terme de cette appellation correspond au « milieu » dans lequel on va « puiser » les calories, le deuxième terme, avec quel élément on transmet ces calories au local.
Cliquez sur les images pour les agrandir

## Slide 16: Production de chaleur par capteur solaire
Principe
Matériel
Installation
Cliquez sur les images pour les agrandir

## Slide 17: Comparaison énergies
Résistance 1 W / cm2
Infrarouge court 1 à 8 W / cm2
Haute fréquence 0,5 à 5 W / cm3
Micro-ondes 5 à 50 W / cm3
Induction 0,5 à 3* 103 W / cm3
Plasma (arc) 5* 105 W / cm2
Laser 1015 W / cm2
1 TEP = 10 000 thermies
4500 kWh électriques
1160 l de fuel
12 920 kWh Gaz
900 kg butane propane
1 500 kg charbon
6,66 m3 de bois (stère)
Fuel domestique 11,3 kWh / l
Gaz de Lacq 11,28 kWh / m3
Propane 27,3 kWh / m3
Charbon 8,8 kWh / kg
Bois 2,8 kWh / kg

## Slide 18: Mesure des températures
Sonde Pt100
VARIATION DE RÉSISTANCE
Thermostat
couple thermoélectrique
THERMOCOUPLE

## Slide 19: L’isolation synthétique
Le PSE ou
Polystyrène expansé
Le Polyéthyléne :
Le polystyrène
extrudé
Les isolants minces :
Cliquez sur les images pour les agrandir

## Slide 20: L’isolation animale :
Les isolants de type animal :
La laine de mouton
Laine de canard…….
Cliquez sur les images pour les agrandir

## Slide 21: L’isolation végétale
La ouate de cellulose
La paille……
Les isolants d’origine végétale
La laine de chanvre
La laine ou
fibres de bois
Le liège expansé
Cliquez sur les images pour les agrandir

## Slide 22: L’isolation minérale
Le verre
cellulaire
La laine de roche
La perlite
L’argile expansée
La vermiculite
La laine de verre

## Slide 23: L’isolation
La résistance thermique : R. en m2.°C / W
R = e / 
Plus significatif : son inverse U ou K = 1 / R coefficient de transmission surfacique en W / (m2.°C):
Exemple pour un mur isolé : (simplifié, il y a d’autres paramètres) - pour un mur de 7m de long et de 2,7m de haut - R=3 - Température extérieure: 5°C - Température intérieure: 19°C Les pertes par conduction dans le mur seront donc égales à :………
Lambda () en W / m.°C coefficient de perméabilité thermique par mètre d’épaisseur
88.2 W

## Slide 24: L’isolation

## Slide 25: L’aération
VMC simples flux:
Renouvellement de l’air ambiant et évacuation de l’air vicié.
Dans ce procédé seul l’air vicié est aspiré dans les pièces techniques; cuisine, salle de bains WC.
L’air neuf pénètre dans l’habitation par de petites ouvertures au niveau des fenêtres..

## Slide 26: L’aération
VMC doubles flux (DF):
On extrait l’air vicié des
pièces techniques
(aspiration).
L’air neuf est insufflé dans
chaque pièce à vivre après
avoir échangé des calories
avec l’air expulsé
(deux circuits différents).

## Slide 27: L’aération
VMC doubles flux (DF):

## Slide 28: L’aération
Le puits canadien ou puits provençal:
2 m
20 m
Évacuation condensation
Ventilateur
Bypass
intersaison
Distribution
dans l’habitation
Extraction air vicié
Clapet
Cave
Filtre aspiration
air neuf
1.7
m
Raccords étanches
Sol naturel

## Slide 29: Diagnostique performance énergétique DPE

## Slide 30: RT2012
Trois points sont pris en compte:
1°) Coefficient Bbiomax: Caractérise le maximum de l’énergie que le bâtiment devra avoir besoin pour compléter les apports naturels liés à sa construction (orientation..).
Coefficient sans unité la limite est calculée en fonction de données externes (lieu, utilisation…), la réalisation du local devra donner un résultat inférieur ou égal à la limite suivant une grille de calcul, par la mise en œuvre de procédés, matériaux, ext…
2°) Cepmax: Consommation en énergie primaire limitée à 50 kWh/m2 par ans de base, modulé suivant différents paramètres.
3°) Tic: caractérise le confort d’été avec un maximum 26 °C à ne pas dépasser en période de pointe de température. Le local doit être muni de protection du soleil sur les baies vitrées de manière à obtenir des coefficients de protection en fonction de l’activité et de l’orientation de ces baies. Sauf impossibilité ces baies devront pouvoir s’ouvrir à 50% minimum.
Depuis Janvier 2013 pour tout bâtiment neuf.

## Slide 31: RT2012
Trois points sont pris en compte:
1°) Coefficient Bbiomax: 2°) Cepmax: 3°) Tic:
De plus:
- Nécessité d’intégrer un système utilisant de l’énergie renouvelable, ou
d’utilisation de réseau de production thermique collectifs.
- Le bâtiment doit être « étanche » à l’air: 0.60 m3/h par m2 habitat individuel
1 m3/h par m2 pour de l’habitat collectif.
- Isolation: Les parois transmissives doivent avoir un
coefficient de transmission ≤ 0.36 W/m2 par °C.
Les ponts thermiques ≤ 0.28 W/m2 par °C
- Éclairage naturel: 1/6 de la surface habitable en baies vitrées
avec protection solaire.
- Nécessité d’avoir un affichage de la consommation énergétique
(ou une estimation)
Depuis Janvier 2013 pour tout bâtiment neuf.

## Slide 32: RT2012
Trois hauteurs types
altitude ≤ 400m
400m < altitude ≤ 800m
altitude > 800m
Carte des différentes zones climatiques
H1a; H1b; H1c
H2a; H2b; H2c; H2d
H3

## Slide 33: RT2012
Type de local ou d’utilisation:
1°) CE1: Tout local sauf CE2
2°) CE2: local muni d’un système de refroidissement ET;
Habitat ou Locaux enseignement si
          BR2 ou BR3
          Et H2D ou H3
          Et altitude ≤ 400m
          Bureaux si BR2 ou BR3
                Ou baies non ouvrables
                Ou H1C ou H2C Et altitude ≤ 400m
                Ou H2D ou H3 Et altitude ≤ 800m
Prise en compte du bruit extérieur.
Classement en trois zones:
BR1: Peu bruyante BR2: Bruyante BR3: Très bruyante
Les différents paramètres de calcul .

## Slide 34: RT2012
Mbsurf: En habitat collectif = 0;
pour maison
individuelle ou collée
Mbgéo:
Bbiomax à ne pas dépasser:
Prise en compte des apports bioclimatiques de part la manière de construire.
Ce coefficient sans unité évalue ce qui va naturellement bénéficier au bâtiment d’un point de vue de l’Éclairage, du Chauffage, du refroidissement.
Coefficient Bbiomax:
Bbiomax = Bbiomax moyen x (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7
m2 | 0……….120 …….140…………..200 |  |  | 
CE1 | 0.5  0 | 0 | 0  -0.167 | -0.167
CE2 | 0.374  0 | 0 | 0  -0.125 | -0.125
Bbiomax moyen : si bâtiment type CE1; Bbiomax moyen = 60 si bâtiment type CE2; Bbiomax moyen = 80
Mbalt: 0 si altitude ≤ 400m; 0.2 si altitude comprise entre 401 et 800 m; 0.4 au-delà.

## Slide 35: RT2012
Maximum d’énergie primaire consommée modulée en fonction de différents paramètres.
Pour toutes les énergies 1 kwh utilisé = 1 kWh énergie primaire.
Pour l’électricité: 1 kWh utilisé = 2.58 kWh énergie primaire.
Établi à 50 kWh/ m2 par an en énergie primaire, ce maximum est porté jusqu’en janvier 2015 à 57.5 kWh/m2 par an pour l’habitat collectif.
Pour ce calcul il est tenu compte de l’énergie consommée par: le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage, et tous les auxiliaires (ventilation…).
Limité à 62 kWh/m2 par an avant déduction de production photovoltaïque s’il y a lieu.
Coefficient CEP max.

## Slide 36: RT2012
Mcalt: 0 si altitude ≤ 400m; 0.2 si altitude comprise entre 401 et 800 m; 0.4 au-delà.
Mcsurf: En habitat collectif
pour maison
individuelle ou collée
Mcges: Compris entre 0.3 pour les habitats utilisant le bois comme énergie, ou peu producteur de gaz à effet de serre jusqu’à 0 pour les moins écologiques.
Mcgéo:
Mctype: si bâtiment habitat type CE1; Mctype = 1 si bâtiment habitat type CE2; Mctype = 1.2
Coefficient CEP max.
CEPmax = 50 x Mctype x (Mcgeo + Mcalt + Mcsurf + Mcges)
H1a0 | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8
m2 | 0………….80………100…………...150 |  |  | 
CE1 | 1.24  0 | 0 | 0  -0.2 | -0.2
CE2 | 1.033  0 | 0 | 0  -0.33 | -0.33
m2 | 0……..….120 …..….140…………..200 |  |  | 
CE1 | 0.5  0 | 0 | 0  -0.167 | -0.167
CE2 | 0.374  0 | 0 | 0  -0.125 | -0.125

## Slide 37: Projet de chauffage simplifié
1°) La détermination de la puissance d’un appareil de chauffage électrique peut être évaluée à l’aide du tableau ci-dessous.
Quelle puissance installer ? (surpuissance 20% comprise) |  |  |  |  | 
Permis de construire | Puissance W au m3 | Puissance W au m2 | Renforcement isolation sous toiture | Puissance W au m3 | Puissance W au m2
Avant mai 74 | 100 | 250 | + 20 cm de laine de verre | 70 | 175
Avant juillet 75 | 80 | 200 | + 12 à 15 cm de laine de verre | 55 | 140
Avant mars 82 | 55 | 140 | + 10 à 12 cm de laine de verre | 50 | 125
Avant janvier 89 | 35 | 90 | + 8cm de laine de verre | 30 | 75
Depuis janvier 89 | 30 | 75 | Voir RT 2012 | 30 | 75

## Slide 38: Projet de chauffage simplifié
2) Méthode simple : Critères d’isolement aux normes :
P = (10 + 0,8. t) .Vh
P : puissance minimale à installer (W).
t : différence entre la température désirée à l’intérieur (19°) et la température de base (voire tableau et carte).
Vh : volume habitable (m3)
Ex: maison de 150 m2 à Annecy
Hauteur sous plafond 3m sur 100 m2, 4m sur le reste.
P = (10 + 0.8 . (19 – (-13))) . ((100 . 3) + (50 . 4)) =
17 800 W à répartir suivant l’architecture du bâtiment

## Slide 39: Projet de chauffage simplifié
3) Méthode simple : Définition des coefficients de déperdition des parois
On prend en compte dans cette méthode les pertes thermiques engendrées
par les parois Dp (mur + ouvertures)
Ajoutées à celles de la VMC ( renouvellement d’air) Dr.
Les déperditions thermiques portent le symbole Gv
On obtient la puissance à installer avec :
P = (Gv. t) + 10.Vh
Avec : Gv = Dp + Dr en watt/ °C
Dp = K1.S1 + K2.S2 + K3.S3+…….
Ou K est la puissance perdue par mètres carrés de la paroi (appelée aussi U en W/(m2. °C)) et S la surface de cette paroi en m2. On ajoutera dans une méthode un peu plus fine le coefficient de déperdition linéique (ponts thermiques) Dl = 1.l1 + 12.l2 + 1.l3+…….
Avec K = 1/R , R étant donné par les constructeurs ou calculé à partir de R = e / 
Et Dr = 0,34 . débit d’air en m3 .

## Slide 40: FIN

## Slide 43
Quelques coefficients de conductivités thermiques 
(W/(m.°C)
Débits normalisés pour les ventilations mécaniques contrôlées.
Nombres de pièces
Débit total minimal
Débit minimal de la cuisine
Pierre :
3
1
35
20
Béton
1,5
2
60
30
Béton cellulaire
0 ,16
3
75
45
Plâtre
0,4
4
90
45
Bois
0,2
5
105
45
Verre
1,15
6
120
45
Brique alvéolée
0,136 à 0,300
7
135
45

## Slide 44
La laine de chanvre

## Slide 45
La laine de mouton
La laine de canard (plumes)

## Slide 46
La fibre de bois

## Slide 47
La paille

## Slide 48
Le liège expansé

## Slide 49
La ouate de cellulose

## Slide 50: Le PSE ou Polystyrène expansé :

## Slide 51: Le polystyrène extrudé

## Slide 52: Autres isolants synthétiques:
Le Polyéthyléne :
Les isolants minces :

## Slide 53: Pompe à chaleur AIR – AIR

## Slide 54: Pompe à chaleur AIR – EAU

## Slide 55: Pompe à chaleur EAU – EAU Nappe phréatique

## Slide 56: Pompe à chaleur EAU – EAU Capteurs horizontaux

## Slide 57: Pompe à chaleur EAU – EAU Capteurs verticaux

## Slide 58: Principe solaire

## Slide 59: Installation solaire

## Slide 60: Matériel solaire thermique