## Slide 1: Le continu et ses lois…
Générateur équivalent
de Thevenin,
De Norton
Théorème de superposition

## Slide 2: Générateur équivalent de Thevenin
Pour simplifier l’étude d’un circuit et la compréhension des effets produits lors de l’évolution de ce circuit, on va chercher à ramener tout circuit vu entre deux points à l’étude d’un générateur de tension parfait et d’une résistance en série(interne ou autre)…
On appellera Eth la tension du générateur équivalent de Thevenin et Rth la résistance équivalente.
Eth sera égale à la tension vue entre les points sans rien raccorder de supplémentaire.
R1
R2
E1
A
B
Entre les points A et B la tension
UAB= E1 – R1 x I1 = Eth
Le courant peut être calculé à partir de la somme des tensions dans la maille divisée par la somme des résistances
I1=
R3
I1
U1
E1
UAB

## Slide 3: Générateur équivalent de Thevenin
Pour simplifier l’étude d’un circuit et la compréhension des effets produits lors de l’évolution de ce circuit, on va chercher à ramener tout circuit vu entre deux points à l’étude d’un générateur de tension parfait et d’une résistance en série(interne ou autre)…
On appellera Eth la tension du générateur équivalent de Thevenin et Rth la résistance équivalente.
Eth sera égale à la tension vue entre les points sans rien raccorder de supplémentaire.
R1
R2
A
B
Entre les points A et B la tension
UAB= E1 –R1 x I1 = Eth avec I1=
On peut simplifier cette écriture et on obtient alors la loi dite « diviseur de tension »
Eth =
R3
E1
I1
U1
UAB

## Slide 4: Générateur équivalent de Thevenin
R1
R2
A
B
On remplace par un trait le générateur E1
R1 se retrouve en parallèle avec R2 et R3 qui sont en séries. On peut donc écrire
=
R3
On appellera Eth la tension du générateur équivalent de Thevenin et Rth la résistance équivalente.
Rth sera égale à la résistance vue entre les points en mettant à « 0 » le générateur, sans rien raccorder de supplémentaire.
R1
E1
I1
U1
UAB
On peut simplifier cette écriture avec R23 = R2 + R3
Rth =

## Slide 5: Générateur équivalent de Thevenin
R1
R2
E1
A
B
Rth =
R3
Au final le circuit étudié pourra se représenter avec une résistance et un générateur en série, ce qui simplifiera les études en cas de raccordement supplémentaire entre les points A et B.
Rth
Eth
A
B
Les valeurs des composants du circuit équivalent
dépendent de relations qui seront à reconstruire à chaque fois.
Eth =
Circuit équivalent de Thevenin

## Slide 6: Générateur équivalent de Thevenin
R1
R2
E1
A
B
R3
Application: retrouvez les caractéristiques du générateur équivalent vu entre les points A et B du circuit ci-dessous. Avec R1=50  ; R2=100  ; R3=150  ; R4=200  ; E1=50 V
Dans un premier temps on peut simplifier le circuit en considérant que R2 et R4 sont vues en parallèle entre les points A et B alors que R1 et R3 sont vues en séries.
R4
R24 =
R13 =R1 + R3
R13
E1
A
B
R24
R13 =50+ 150 = 200 
R24 = =66,7 

## Slide 7: Générateur équivalent de Thevenin
Rth =
Rth
Eth
A
B
Eth =
Circuit équivalent de Thevenin
R13
E1
B
R24
Application: retrouvez les caractéristiques du générateur équivalent vu entre les points A et B du circuit ci-dessous.
Avec R1=50  ; R2=100  ; R3=150  ; R4=200  ; E1=50 V
Rth = =50 
Eth = = 12,5 V
A

## Slide 8: Générateur équivalent de Norton
Un deuxième type de générateur existe, le générateur de courant. Si ce générateur était parfait, il maintiendrait dans le circuit de charge un courant constant, quelle que soit la valeur de cette charge. Intéressant pour certains circuits, il est toujours limité par une résistance de défaut en parallèle sur le générateur. On appelle cette représentation le générateur équivalent de Norton, et tout circuit pourra être ramené à ce modèle pour faciliter des calculs…
RN
IN
A
B
Générateur de courant parfait
Résistance de défaut du générateur de courant

## Slide 9: Générateur équivalent de Norton
RN
IN
A
B
On appellera IN le courant du générateur équivalent de Norton et RN la résistance équivalente.
Plus RN sera grand et plus le générateur de courant se rapprochera de la perfection, en étant capable de délivrer un courant constant quelle que soit la charge (raccordée entre A et B). Très intéressant dans le cas de circuits de transmission d’informations, ou la longueur du câble ne doit pas influer sur le résultat.
Tout circuit vu entre deux points, pourra se ramener à un générateur de courant dit « générateur équivalent de Norton ».

## Slide 10: Générateur équivalent de Norton
RN
IN
A
B
IN est calculé en court-circuitant les points A et B et en calculant le courant dans le court circuit.
RN est calculée en « ouvrant » les générateurs de courants, I=0A, et en court-circuitant les générateurs de tension U= 0V.
On calcule la résistance équivalente vue entre les points A et B.
Exemple d’application: le circuit suivant doit être transformé en générateur équivalent de Norton vu entre les bornes A et B.
R1
R2
E1
A
B
IN=
R2 et R3 sont « pontées » par le court circuit.
R3
On effectue un court circuit entre A et B.
Calcul du courant de court circuit IC =IN.

## Slide 11: Générateur équivalent de Norton
RN
IN
A
B
IN est calculé en court-circuitant les points A et B et en calculant le courant dans le court circuit.
RN est calculée en « ouvrant » les générateurs de courants, I=0A, et en court-circuitant les générateurs de tension U= 0V.
On calcule la résistance équivalente vue entre les points A et B.
R1
R2
E1
A
B
IN=
R3
On annule les générateurs de tension U = 0V.
Calcul de la résistance équivalente vue entre les points A et B on obtient RN.
=
On peut simplifier cette écriture avec R23 = R2 + R3
RN =

## Slide 12: Générateur équivalent de Norton
RN
IN
A
B
IN est calculé en court-circuitant les points A et B et en calculant le courant dans le court circuit.
RN est calculée en « ouvrant » les générateurs de courants, I=0A, et en court-circuitant les générateurs de tension .U= 0V.
On calcule la résistance équivalente vue entre les points A et B.
I1; R1;R2;R3 sont connus on cherche IN et RN
2e exemple d’application: le circuit suivant doit être transformé en générateur équivalent de Norton vu entre les bornes A et B.
R1
R2
A
B
R3
On effectue un court circuit entre A et B.
Calcul du courant de court circuit IC =IN.
I1
C
I2
IC
U1

## Slide 13: Générateur équivalent de Norton
A
RN
IN
B
IN est calculé en court-circuitant les points A et B et en calculant le courant dans le court circuit. I1; R1;R2;R3 sont connus on cherche IN et RN
On calcule R23 = R2+R3 , ensuite au point C on a I1 = I2+Ic ( loi des nœuds) dans laquelle I1 est le point de départ, IC le courant cherché, I2 est inconnu.
.
R1
R2
A
B
La loi d’ohm nous donne I2=
U1 est inconnue, mais on a aussi U1 = R1 . IC
R3
I1
C
I2
IC
U1
si on remplace U1 on obtient I2=

## Slide 14: Générateur équivalent de Norton
RN
IN
A
B
IN est calculé en court-circuitant les points A et B et en calculant le courant dans le court circuit. I1; R1;R2;R3 sont connus on cherche IN et RN
On a:
.
R1
R2
A
B
R3
I1
C
I2
IC
U1
En reportant le résultat dans la loi des nœuds au point C on obtient plus que des termes connus et le courant IC recherché.
En factorisant puis en sortant IC on obtient une expression connue sous le nom de diviseur de courant.
I1 = +IC
I1 = I2+IC
I2=
.
U1 = R1 . IC
.
I2=
.
IN = IC = I1

## Slide 15: Générateur équivalent de Norton
RN
IN
A
B
RN est calculée en « ouvrant » les générateurs de courants, I=0A, et en court-circuitant les générateurs de tension .U= 0V.
On calcule la résistance équivalente vue entre les points A et B.
I1; R1;R2;R3 sont connus on cherche IN et RN
Ici il n’y a qu’un générateur de courant quand le générateur disparait il reste trois résistances en série vues entre les points A et B.
R1
R2
A
B
R3
RN = R1 + R2 + R3
I1
IN = IC = I1

## Slide 16: Générateur équivalent de Norton
R1
R2
E1
A
B
R3
Application: retrouvez les caractéristiques du générateur équivalent vu entre les points A et B du circuit ci-dessous. Avec R1=50  ; R2=100  ; R3=150  ; R4=200  ; E1=50 V
Dans un premier temps on peut simplifier le circuit en considérant que R2 et R4 sont vues en parallèle entre les points A et B alors que R1 et R3 sont vues en séries.
R4
R24 =
R13 =R1 + R3
R13
E1
A
B
R24
R13 =50+ 150 = 200 
R24 = =66,7 

## Slide 17: Générateur équivalent de Norton
RN =
IN =
Circuit équivalent de Norton
R13
E1
B
R24
Application: retrouvez les caractéristiques du générateur équivalent vu entre les points A et B du circuit ci-dessous.
Avec R1=50  ; R2=100  ; R3=150  ; R4=200  ; E1=50 V
RN = = 50 
IN = = 0,25 A
RN
IN
A
B
A

## Slide 18: Conversion Thevenin Norton
Rth = RN
Eth
B
En appliquant les règles vues précédemment on établit les relations de conversion des deux générateurs équivalents.
RN
IN
A
B
Rth
A
IN =
Eth = RN.IN

## Slide 19: Théorème de superposition
Dès qu’un circuit devient un peu complexe, on aura recours au théorème de superposition.
Dans un circuit comprenant plusieurs branches avec plusieurs générateurs, on va procéder en plusieurs études séparées en éteignant à chaque fois tous les générateurs sauf un.
Le circuit total sera recomposé à la fin par addition des courants partiels obtenus à chaque calcul, et en calculant les tensions ainsi créées.
R1
E1
E2
A
B
L’étape préalable est le fléchage quelquefois arbitraire des courants et des tensions, une valeur négative cela signifiera l’inversion du sens.
R3
R2
I1
I1
I1
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
U1
E1
E2
U2
U3
Les valeurs de R1; R2; R3; E1; E2 sont connues. On cherche à définir la tension U3 (ou UAB) U2 et U1.

## Slide 20: Théorème de superposition
Les valeurs de R1; R2; R3; E1; E2 sont connues. On cherche à définir la tension U3 (ou UAB) U2 et U1.
R1
E1
E2
A
B
Première étape: on éteint le générateur E2 (E2= 0V).
On calcule le courant dans chaque branche produit par le générateur E1.
On repèrera les courants partiels par exemple I11pour la branche 1; I21pour la branche 2 et I31pour la branche 3.
Le courant dans la branche 2 sera de sens opposé à celui qui était fléché initialement on lui attribuera donc un signe négatif.
R3
R2
I11
I11
I11
I21
I21
I21
I31
I31
I31
I31
U1
E1
E2
U2
U3
La loi d’ohm nous donne U1=R1.I1 ; U2=R2.I2 ; U3=R3.I3 .
Les courants sont liés entre eux par a loi des nœuds I3=I1+I2 .
Ces courants sont inconnus ce sont eux que l’on va déterminer par des calculs de circuits « partiels ».

## Slide 21: Théorème de superposition
Les valeurs de R1; R2; R3; E1; E2 sont connues. On cherche à définir la tension U3 (ou UAB) U2 et U1.
R1
E1
A
B
Après calcul de la résistance équivalente vue par E1 la loi d’ohm nous donne
R3
R2
I11
I11
I11
I21
I21
I21
I31
I31
I31
I31
U1
E1
U2
U3
I11 =
Le courant dans la branche 2 (I21) sera de sens opposé à celui qui était fléché initialement on lui attribuera donc un signe négatif dans le calcul final de I2.
L’application du diviseur de courant vue précédemment nous donne:
I21 = I11.
I31 = I11.

## Slide 22: Théorème de superposition
Les valeurs de R1; R2; R3; E1; E2 sont connues. On cherche à définir la tension U3 (ou UAB) U2 et U1.
R1
E1
E2
A
B
Deuxième étape: on éteint le générateur E1 (E1= 0V).
On calcule le courant dans chaque branche produit par le générateur E2.
On repèrera les courants partiels par exemple I12pour la branche 1; I22pour la branche 2 et I32pour la branche 3.
Le courant dans la branche 1 sera de sens opposé à celui qui était fléché initialement on lui attribuera donc un signe négatif dans le calcul final.
R3
R2
I12
I12
I12
I22
I22
I22
I32
I32
I32
I32
U1
E1
E2
U2
U3
Résultats précédents:
I11 =
I21 = I11.
I31 = I11.

## Slide 23: Théorème de superposition
Les valeurs de R1; R2; R3; E1; E2 sont connues. On cherche à définir la tension U3 (ou UAB) U2 et U1.
R1
E2
A
B
Le circuit étant symétrique les calculs sont semblables aux précédents.
R3
R2
I12
I12
I12
I22
I22
I22
I32
I32
I32
I32
U1
E2
U2
U3
Résultats précédents:
I11 =
I21 = I11.
I31 = I11.
I22 =
I12 = I22.
I32 = I22.

## Slide 24: Théorème de superposition
Les valeurs de R1; R2; R3; E1; E2 sont connues. On cherche à définir la tension U3 (ou UAB) U2 et U1.
B
On trouve donc les courants I1; I2; I3 par addition des courants partiels en tenant compte des sens réels (signe).
I1=I11-I12 ; I2=I22-I21 ; I3=I31+I32 .
R1
E1
E2
A
R3
R2
I1
I1
I1
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
U1
E1
E2
U2
U3
On se rappelle que: U1=R1.I1 ; U2=R2.I2 ; U3=R3.I3
Résultats précédents:
I11 =
I21 = I11.
I31 = I11.
I22 =
I12 = I22.
I32 = I22.

## Slide 25: Théorème de superposition
Application numérique.
R1 =10 ; R2 =5 ; R3 =3 ; E1 =2V ; E2 =6V ; E3 =4V . On cherche à définir la tension U3; U2 ; U1 ; et UAB.
R1
R2
R3
E1
E2
E3
I1
I2
I3
U1
U3
UAB
U2
Le générateur E1 donnera les courants de branche I11; I21; I31
Le générateur E2 donnera les courants de branche I12; I22; I32
Le générateur E3 donnera les courants de branche I13; I23; I33
Les courants autres que: I11; I22; I33
seront négatifs dans les calculs des courants I1; I2; I3

## Slide 26: Théorème de superposition
Application numérique.
R1 =10 ; R2 =5 ; R3 =3 ; E1 =2V ; E2 =6V ; E3 =4V . On cherche à définir les tensions U3; U2 ; U1 ; et UAB.
R1
R2
R3
E1
I11
I21
I31
Le générateur E1 donnera les courants de branche I11; I21; I31
Les courants autres que: I11; I22; I33
seront négatifs dans les calculs des courants I1; I2; I3
I11 =
I21 = I11.
I31 = I11.
I11 == 0,168 A
I21 = 0,168. =
I31 = 0,168. =

## Slide 27: Théorème de superposition
Application numérique.
R1 =10 ; R2 =5 ; R3 =3 ; E1 =2V ; E2 =6V ; E3 =4V . On cherche à définir les tensions U3; U2 ; U1 ; et UAB.
R1
R2
R3
E2
I12
I22
I32
Le générateur E2 donnera les courants de branche I12; I22; I32
Les courants autres que: I11; I22; I33
seront négatifs dans les calculs des courants I1; I2; I3
I22 =
I12 = I22.
I32 = I11.
I22 == 0,821 A
I12 = 0,821. =
I32 = 0,821. =

## Slide 28: Théorème de superposition
Application numérique.
R1 =10 ; R2 =5 ; R3 =3 ; E1 =2V ; E2 =6V ; E3 =4V . On cherche à définir les tensions U3; U2 ; U1 ; et UAB.
R1
R2
R3
E3
I13
I23
I33
Le générateur E3 donnera les courants de branche I13; I23; I33
Les courants autres que: I11; I22; I33
seront négatifs dans les calculs des courants I1; I2; I3
I33 =
I13 = I33.
I23 = I33.
I33 == 0,632 A
I13 = 0,632. =
I23 = 0,632. =

## Slide 29: Théorème de superposition
Application numérique.
R1 =10 ; R2 =5 ; R3 =3 ; E1 =2V ; E2 =6V ; E3 =4V . On cherche à définir les tensions U3; U2 ; U1 ; et UAB.
Les courants autres que: I11; I22; I33 seront négatifs dans les calculs des courants I1; I2; I3
I33 = 0,632 A
I13 =
I23 =
R1
R2
R3
E1
E2
E3
I1
I2
I3
U1
U3
UAB
U2
I22 = 0,821 A
I12 =
I32 =
I11 = 0,168 A
I21 =
I31 =
I1 = I11 -I12 -I13
I1 = 0,168 -0,189 -0,211 = -0,232 A
I2 = I22 -I21 –I23
I2 = 0,821 -0,0632 -0,421 = 0,337 A
I3 = I33 –I31 –I32
I3 = 0,632 -0,105 -0,632 = -0,105 A
Résultats précédents:

## Slide 30: Théorème de superposition
Application numérique.
R1 =10 ; R2 =5 ; R3 =3 ; E1 =2V ; E2 =6V ; E3 =4V . On cherche à définir les tensions U3; U2 ; U1 ; et UAB.
De ces résultats on peut en déduire que seul E2 fonctionne en générateur, E1 et E3 seront récepteurs. Si on veut travailler avec des valeurs positives, il suffit de changer le sens des courants et tensions dans les colonnes 1 et 3.
R1
R2
R3
E1
E2
E3
I1
I2
I3
U1
U3
UAB
U2
U1 = R1 x I1
I1 = -0,232 A
I2 = 0,337 A
I3 = -0,105 A
Résultats précédents:
U1 = 10 x 0,232
U1 = 2,32 V
U2 = R2 x I2
U1 = 5 x 0,337
U1 = 1,685 V
U3 = R3 x I3
U1 = 3 x 0,105
U1 = 0,315 V
UAB =U1+E1
UAB = 2,32 x 2
U1 = 4,32 V

## Slide 31: fin