## Slide 1: Le continu et ses lois…
Le fonctionnement des circuits en courant continu

## Slide 2: Les éléments de base d’un circuit électrique
Quelquefois appelés «dipôles» parce qu’ils ont deux connexions.
Le dipôle « générateur » celui qui fournit l’énergie. Le fléchage de U et I suit la « convention générateur » U et I fléchés dans le même sens, pointe vers le plus.
(pile, batterie d’accumulateurs…)
U
I
+
-
Le dipôle récepteur, celui qui reçoit l’énergie électrique et la transforme en énergie utile (chaleur lumière…). On prendra comme premier exemple le résistor, qui en «résistant» au passage du courant produit de la chaleur (très souvent appelé résistance).
Dans la « convention récepteur » le courant est fléché en sens inverse de la tension.
R
I
U

## Slide 3: Les éléments de base d’un circuit électrique
Générateur, récepteur, et… quelques fils (conducteurs électriques) représentés par des traits
Un (ou plus ) commutateurs, interrupteurs,… éléments servant à établir ou interrompre la circulation du courant.
Dans le fléchage des tensions et des courants d’un circuit électrique le sens de la tension et du courant est donné par le générateur…
U
I
+
-
R
I
U
Clic!

## Slide 4: Fléchage tension, courant…
Fléchez les tensions et les courants, en tenant compte des conventions générateur et récepteur.
Commencez par flécher les tensions des générateurs, puis les courants, et enfin les tension (chutes de tensions) aux bornes des récepteurs
U3
I4
I3
I5
I4
I3
I5
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I12
U1
I6
U2
U6
U7
I6
G0
G1
UG1

## Slide 5: Relation tension, courant.
La caractéristique du résistor est sa résistance, R en Ohms symbole . C’est l’équivalent sur un circuit d’eau d’un robinet plus ou moins fermé, le débit d’eau étant l’équivalent du courant dans le circuit et la pression l’équivalent de la tension.
U
I
+
-
R
I
U
Le courant est donc d’autant plus grand que la résistance est faible, on dit que I est inversement proportionnel à R.
Le générateur impose la tension et le récepteur demande un courant on a: I = U/R
U
I
+
-
R
I
U
U
I
+
-
R
I
U
On augmente R donc
I diminue
U fixe
On augmente U donc
I augmente
R fixe
Aux bornes du récepteur, la chute de tension s’exprime sous une autre forme connue sous le nom de la loi d’ohms U = R x I

## Slide 6: Relation tension, courant.
Les caractéristiques du générateur sont:
E : la force électromotrice en Volts que l’on peut mesurer a vide (sans récepteur raccordé I = 0A)
r: la résistance interne du générateur en ohms, qu caractérise le « défaut » du générateur. On peut la calculer en mesurant I, Uà vide, U en charge. On applique ensuite l’équation avec la convention généateur U = E – r . I
U
I
+
-
R
I
U
Dans le cas ou le courant « rentre » par le plus du générateur, il sera considéré en convention récepteur (ex charge d’une batterie d’accumulateur) U = E + r . I
r
E
rI
U
I
+
-
I
U
r
E
rI
+
-
r
Autre représentation du générateur avec sa résistance de défaut
+
-

## Slide 7: Relation U; R; I…
Trouvez les relation tension courant résistance à partir de la loi d’ohms.
U3
I4
I3
I5
I4
I3
I5
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I12
U1
I6
U2
U6
U7
I6
G0
G1
UG1
U1 =
I12 =
U3 =
U3 =
U3 =
I6 =
I6 =
R5 =
R1 x I0
U2 / R2
R3 x I3
R4 x I4
R5 x I5
U6/ R6
U7/ R7
U3 / I5
UG1 =
U2 + U3
= UG0 – U1
= UG0 – R1 x I0

## Slide 8: Montage parallèle, série…
Les récepteurs, les générateurs peuvent êtres raccordés « montés » en parallèle ou en série.
En parallèle la tension à leurs bornes est identique, le courant est partagé.
En série le courant est identique, la tension est partagée.
U2
I
+
-
R1
U3
+
-
U1
R2
R3
I2
I1
I3
I2
I1
I3
I
Deux générateurs en série
Trois récepteurs (résistors)
En parallèle (ou dérivation)

## Slide 9: Montage parallèle, série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre, pour que ce soit plus « visible » on va remplacer la résistance par une lampe.
U
I
+
-
R
I
UR

## Slide 10: Montage parallèle, série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre, pour que ce soit plus « visible » on va remplacer la résistance par une lampe.
U
I
+
-
R
I
UR

## Slide 11: Montage parallèle, série…
U
I
+
-
I
UR
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre, pour que ce soit plus « visible » on va remplacer la résistance par une lampe.
U
I
+
-
R
I
UR

## Slide 12: Montage parallèle, série…
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre
U
I
+
-
R
I
UR
U
I
+
-
R
I
UR

## Slide 13: Montage parallèle, série…
En série addition en //……...
Deux interrupteurs en série obligeront à activer les deux pour faire fonctionner le circuit alors que deux interrupteurs en parallèle permettront le fonctionnement par l’activation de l’un ou de l’autre
U2
I
+
-
R1
U3
+
-
U1
R2
R3
I2
I1
I2
I1
I
Deux générateurs en série
Trois récepteurs (résistors)
En parallèle (ou dérivation)
R4

## Slide 14: Série , parallèle,
Pour l’étude d’un circuit un peu plus complexe on pourra toujours réduire cela à une étude de maille et de nœuds.
On prendra en compte les générateurs montés en série ou en parallèle, et les résistances associées.
R1
R4
R5
R3
R2
R6
R7
+
-
G0
+
-
G1
Trouvez les couplages: R1 est en série avec G0
G1 est en parallèle avec le groupe R1;G0
R3 est en parallèle avec R5
R6 est en série avec R7
………………
………………
………………
………………

## Slide 15: Loi des nœuds, loi des mailles…
Un nœud est un point de rencontre de plusieurs conducteurs.
La somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en partent.
Une maille est une boucle dans un circuit comprenant un ou plusieurs générateurs et, ou, récepteurs.
Quand on parcour une maille, la somme des tensions rencontrées dans un sens, moins celles, rencontrées dans le sens inverse, égale « 0 ».
U2
I
+
-
R1
U3
+
-
U1
R2
R3
I2
I1
I3
I2
I1
I3
I
Maille C:
U1+U2–U3 =0V
Nœud A
Au nœud A et au nœud B
I =I1+I2 + I3
Nœud B

## Slide 16: Loi des nœuds, loi des mailles…
Pour l’étude d’un circuit un peu plus complexe on pourra toujours réduire cela à une étude de maille et de nœuds.
Désignez différentes mailles du circuit.
Donnez les équations de tension et de courant correspondantes
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Maille A:
UG0-U1–UG1=0V
Maille B:
UG1-U2–U3=0V

## Slide 17: Loi des nœuds, loi des mailles…
Pour l’étude d’un circuit un peu plus complexe on pourra toujours réduire cela à une étude de maille et de nœuds.
Désignez différents nœuds du circuit.
Donnez les équations de tension et de courant correspondantes
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Nœud A:
I0+I1 = I2
Nœud B:
I2 = I3+I4+I5+I6
Nœud B
Nœud A

## Slide 18: Loi des nœuds, loi des mailles…
Pour l’étude d’un circuit un peu plus complexe on pourra toujours réduire cela à une étude de maille et de nœuds.
On prendra en compte les générateurs montés en série ou en parallèle, et les résistances associées.
R1
U3
R4
R5
I4
I3
I5
I4
I3
I5
+
-
+
-
Maille C:
U1+U2–U3 =0V
Nœud A
Au nœud A et au nœud B
I =I1+I2 + I3
Maille C
Nœud B
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I12
U1
I6
U2
U6
U7
I6
G0
G1
UG1