## Slide 1: La puissance
Ce qui fait qu’un travail va être réalisé dans un temps donné.

## Slide 2: La puissance.
Dans une compétition de type « course », des sportifs s’affrontent.
Ils effectuent tous le même « travail ». Ils partent de « la ligne de départ » et sauf problème, ils franchissent tous la « ligne d’arrivée ».
Le vainqueur, est celui qui fournit ce travail dans le temps le plus court, celui qui a montré par nature ou par efficience, le plus de « puissance ».
« Clic »
Puissance plus grande
Puissance plus petite
Pour une charge en déplacement, W = F.L la puissance (P en Watt) est la capacité d’effectuer ce déplacement, à produire la force nécessaire, à une certaine vitesse ( v en m/s) : P = W / t = (F.L) / t
P= F.v

## Slide 3: La puissance.
Dans une compétition de type « course », des sportifs s’affrontent.
Ils effectuent tous le même « travail ». Ils partent de « la ligne de départ » et sauf problème, ils franchissent tous la « ligne d’arrivée ».
Le vainqueur, est celui qui fournit ce travail dans le temps le plus court, celui qui à montré par nature ou par efficience, le plus de « puissance ».
click
Pour une charge en rotation, W =  .  . t la puissance (P en Watt) est la capacité d’effectuer une rotation ( à produire la force, le couple  (Newton Mètre, nécessaire) à une certaine vitesse ( en radian/s) : P = W / t P=  . 

## Slide 4: La puissance.
Suivant les situations, le calcul de l’énergie peut sembler différent, en fait, cela revient toujours à la même chose... Une puissance mise en œuvre pendant un certain temps.
Pour l’électricité, W = P. t ou : P = W/t
la puissance (P en Watt) est la capacité à consommer (ou produire) une énergie dans le but d’effectuer un travail, sous une tension (appelée aussi Force-Electro-Motrice FEM, ou Différence De Potentiel DDP), avec une intensité consommée ( quantité d’électron par unité de temps).
Suivant les différents types d’électricité on verra que l’expression va être modifiée, mais la base reste toujours la même :
P = U.I
La tension sera exprimée en Volt : V
L’intensité en Ampère: A
La différence entre la puissance absorbée (consommée), et celle produite est le résultat de systèmes imparfaits, les pertes.
On quantifie cela pour chaque système par ce que l’on appelle le rendement:
 =Pproduite / Pconsommée

## Slide 5: La puissance en alternatif monophasé
Avec une alimentation alternative, les récepteurs de types selfiques (bobinages) vont réagir en s’opposant à la variation de courant. Cette caractéristique produit un déphasage (retard sous forme d’angle) entre U et I ce qui fait que la puissance ne pourra plus être simplement calculée par une multiplication. Il faudra tenir compte de l’angle de déphasage, du « décalage » entre U et I.
<90°
U
I
click
U
I
t

## Slide 6: La puissance en alternatif monophasé
Avec une alimentation alternative, les récepteurs de types selfiques (bobinages) vont réagir en s’opposant à la variation de courant. Cette caractéristique produit un déphasage (retard d’angle) entre U et I ce qui fait que la puissance ne pourra plus être simplement calculée par une multiplication. Il faudra tenir compte de l’angle de déphasage, du « décalage » entre U et I.

U
I cos 
P = U.I. cos 
U et I sont les grandeurs efficaces de la tension et du courant alternatif. Pour pouvoir les multiplier il faut d’abord les aligner en multipliant I par le cos  appelé aussi facteur de puissance (PF).
Quelques grandeurs remarquables:
Dans la réalité 0 ≤  < 90°C
= 0 donc cos  =1 pour une résistance pure
= 90°C donc cos  =0 pour une inductance pure (jamais vrai, c’est une limite).
I réel
I

## Slide 7: La puissance en alternatif monophasé
Cette puissance P = U.I. cos  en Watt (W) est appelée en alternatif la puissance « active »… celle qui produit un travail, en relation avec l’élévation de température.
Malgré tout, le producteur d’énergie électrique doit fournir le U et le I total. On appelle puissance apparente le produit de U et I sans tenir compte du déphasage : S = U.I en Volt-Ampère (VA).
La partie de la puissance qui ne servira qu’a produire du champ magnétique (puissance magnétisante) sera quantifiée sous le terme de puissance réactive Q= U.I. sin en Volt-Ampère Réactif (VAR).

S = U.I
Q=U.I. sin 
P = U.I. cos 
On représente ces trois grandeurs dans un « triangle des puissances ».
On en tire entres autres:
S2=P2+Q2
S =√(P2+Q2)…
P = S. cos 
Q = P.tan 

## Slide 8: La puissance en alternatif monophasé
P la puissance active en Watt (W) produit la chaleur elle est le résultat d’un courant traversant la partie résistive d’un circuit . Si on considère la loi d’ohm, UR = R.I ce qui est vrai pour une résistance pure on obtient P = UR.I = R.I.I  P =RI2 .
Q la puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR)
Produit le champ magnétique (puissance magnétisante).C’est le résultat de la bobine (comme si elle était pure) UL = L ..I , donc de l’inductance de la bobine traversée par le courant : Q= UL.I = L..I.I  Q = L.. I2
S puissance apparente en Volt-Ampère (VA) est la somme (vectorielle) des puissances précédente, ce que le producteur doit mettre à disposition du consommateur. Ce sera donc la somme vectorielle des impédances traversée par le courant I : S = Z. I2

S = Z.I2
Q=L..I2
P = R.I2
Le triangle des puissances devient.
Et on retrouve: Z =√(R2+ (L.) 2)
En divisant chaque puissance par I2
on obtient le triangle des impédances
R
L.
Z

## Slide 9: La puissance en alternatif monophasé
L’éclairage de la salle de cours est composé de 12 luminaires contenants 4 tubes fluorescents chacun. L’alimentation monophasée 230 V. On veut choisir le calibre du disjoncteur approprié, il nous faut donc trouver l’intensité.
Chaque tube a une puissance de 40 W et un cos  de 0,7.
Trouvez P, Q et S de l’installation totale, calculez I.
Vérifiez vos calculs par le traçage du triangle des puissances.
P totale = Ptube x nombres luminaires x nombres de tubes/ luminaire.
P totale = 40 x 12 x 4
P totale = 1920 W
Q totale = Ptotale x tan .
Q totale = Ptotale . tan. (cos-1 (cos))
Q totale = 1920x tan. (cos-1 (0,7))
Q totale = 1920 x 1,02
Q totale = 1960 VAR
S totale =√(P2+ Q 2)
S totale =√(19202+ 1960 2)
S totale =2740 VA

## Slide 10: La puissance en alternatif monophasé
L’éclairage de la salle de cours est composé de 12 luminaires contenants 4 tubes fluorescents chacun. L’alimentation monophasée 230 V. On veut choisir le calibre du disjoncteur approprié, il nous faut donc trouver l’intensité.
Chaque tube a une puissance de 40 W et un cos  de 0,7.
Trouvez P, Q et S de l’installation totale, calculez I.
Vérifiez vos calculs par le traçage du triangle des puissances.

S
Q
P
Pour le triangle des puissances on prend 1 cm pour 100 W, VAR et VA.
On trace P et à 90° on trace Q. Ensuite on trace S et on vérifie la longueur obtenue soit: 27,4 cm.
Calcul de I:
P totale = 1920 W
Q totale = 1960 VAR
S totale =2740 VA
S = U.I
I = S/U
I = 2740/230
I = 11,9A

## Slide 11: Fin