## Slide 1: Les moteurs électriques
En alternatif (le champ tournant)
En continu (lenz)
Moteurs brushless
Les moteurs universels
Les moteurs pas à pas
Les moteurs courant continu
En continu excitation permanente, parallele série, séparé (lenz) COUMPOUND? G2N2RATRIC DYNAMO

## Slide 2: Les moteurs électriques
Le principe de fonctionnement de tout moteur électrique repose sur l’effet magnétique produit par un courant électrique dans des bobines (self, inductance…).
Ce champ magnétique si il est produit par un courant continu engendrera un mouvement par rapport à un aimant, ou plus généralement un autre champ magnétique.
Ce champ magnétique produit par un courant alternatif sera vu comme un champ tournant entrainant dans sa rotation un aimant ou plus généralement un autre champ magnétique.

## Slide 3: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer. C’est la loi de Laplace.
F = B . I . L F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
Le déplacement est orienté suivant la règle des trois doigts de la main droite.
L’Index dans le sens du courant (I).
Le Majeur dans le sens du champ Magnétique (M).
Le pouce indiquera le sens du déplacement (le plus fort des doigts pour la force).
Les trois doigts sont disposés à 90° les uns des autres.

## Slide 4: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer. C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click
NORD
SUD
click

## Slide 5: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer. C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click
NORD
SUD
click

## Slide 6: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ
magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer.
C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click
NORD
SUD
click

## Slide 7: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer. C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L
F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click
NORD
SUD
click

## Slide 8: Les moteurs électriques Courant Continu
Charbons
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre en rotation, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.
F
F
F
F
F
F
click
B
Collecteur
I

## Slide 9: Les moteurs électriques Courant Continu
F
F
F
F
F
F
click
B
I
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre en rotation, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.
Si on change de sens l’alimentation continu (inversion plus et moins) on inverse le sens de rotation.

## Slide 10: Les moteurs électriques Courant Continu
click
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre en rotation, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.

## Slide 11: Les moteurs électriques Courant Continu
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre en rotation, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.
Si on change de sens l’alimentation continu (inversion plus et moins) on inverse le sens de rotation.
click

## Slide 12: Les moteurs électriques Courant Continu, le stator
La production du champ magnétique est assurée par le stator (partie fixe, statique). On appelle cette fonction du moteur ‘Excitation’. L’excitation peut être assurée par un ensemble d’aimants permanents, on parlera alors de moteur à excitation permanente.
L’excitation peut être réalisée avec des électros-aimants, le moteur sera désigné alors par le type de couplage électrique entre le circuit d’excitation et le circuit induit.

## Slide 13: Les moteurs électriques Courant Continu, le rotor
La production du mouvement mécanique est assurée par le rotor (partie tournante, rotation). On appelle cette fonction du moteur ‘l’Induit’ (soumis au champ magnétique). L’induit est constitué de conducteurs qui seront le siège de la force motrice. Pour augmenter l’effet plusieurs conducteurs disposés dans des encoches réparties régulièrement sur la périphérie du circuit magnétique du rotor.
La connexion électrique et la permutation sont assurées par l’ensemble collecteur plus balais (charbons).

## Slide 14: Les moteurs électriques Courant Continu, le rotor
+
+
+
.
.
.
La représentation en face avant avec un dessin dans le plan permet de comprendre le principe de fonctionnement. Pour le moteur avec un circuit électrique d’excitation (induction), il suffit d’inverser le raccordement du circuit d’induit ou du circuit d’excitation pour inverser le sens de rotation. Si on inverse les deux le sens est inchangé, c’est le principe du moteur universel utilisé en électroménager (alimenté en alternatif).
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
-
-
-
Charbons
Collecteur
Conducteur
Inducteur
Inducteur
Induit
N
S
Charbons

## Slide 15: Les moteurs électriques Courant Continu, le rotor
+
-
La représentation en face avant avec un dessin dans le plan permet de comprendre le principe de fonctionnement. Pour le moteur avec un circuit électrique d’excitation (induction), il suffit d’inverser le raccordement du circuit d’induit ou du circuit d’excitation pour inverser le sens de rotation. Si on inverse les deux le sens est inchangé, c’est le principe du moteur universel utilisé en électroménager (alimenté en alternatif).
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
+
+
-
+
+
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-
-
-
Charbons
Collecteur
Conducteur
Inducteur
Inducteur
Induit
N
S

## Slide 16: Les moteurs électriques Courant Continu, le rotor
+
-
La représentation en face avant avec un dessin dans le plan permet de comprendre le principe de fonctionnement. Pour le moteur avec un circuit électrique d’excitation (induction), il suffit d’inverser le raccordement du circuit d’induit ou du circuit d’excitation pour inverser le sens de rotation. Si on inverse les deux le sens est inchangé, c’est le principe du moteur universel utilisé en électroménager (alimenté en alternatif).
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
N
S
+
-

## Slide 17: Les moteurs Courant Continu
Pour se rapprocher du moteur réel il faut comprendre que tous les conducteurs du rotor sont situés dans des encoches et que tous sont reliés entre eux, de sorte que tous les conducteurs sont parcourus par un courant, sauf quand ils sont sur l’axe de l’induit perpendiculaire à l’axe de l’inducteur. A ce moment, le courant dans la spire doit s’annuler très vite pour pouvoir s’inverser. Pour aider à cette commutation sur des moteurs d’une certaine puissance (quelques kW), on ajoute des pôles auxiliaires en série avec l’induit, et alignés avec cette perpendiculaire.
+
+
-
-
N
S
-
-
-
+
+
+
+
-
Pôle auxiliaire
Pôle auxiliaire
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
Enroulement compensateur
Enroulement compensateur

## Slide 18: Les moteurs électriques Courant Continu, le rotor
+
-
La représentation en face avant avec un dessin dans le plan permet de comprendre le principe de fonctionnement. Pour le moteur avec un circuit électrique d’excitation (induction), il suffit d’inverser le raccordement du circuit d’induit ou du circuit d’excitation pour inverser le sens de rotation. Si on inverse les deux le sens est inchangé, c’est le principe du moteur universel utilisé en électroménager (alimenté en alternatif).
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
+
-
-
-
Charbons
Collecteur
Conducteur
Inducteur
Inducteur
Induit
N
S

## Slide 19
+
-
-
-
-
+
+
+

## Slide 20
+
-
-
-
-
-
+
+
+
+

## Slide 21
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-

## Slide 22: Les moteurs Courant Continu
Pour se rapprocher du moteur réel il faut comprendre que tous les conducteurs du rotor sont situés dans des encoches et que tous sont reliés entre eux, de sorte que tous les conducteurs sont parcourus par un courant, sauf quand ils sont sur l’axe de l’induit perpendiculaire à l’axe de l’inducteur. A ce moment, le courant dans la spire doit s’annuler très vite pour pouvoir s’inverser. Pour aider à cette commutation sur des moteurs d’une certaine puissance (quelques kW), on ajoute des pôles auxiliaires en série avec l’induit, et alignés avec cette perpendiculaire.
+
+
-
-
N
S
-
-
-
+
+
+
+
-
Pôle auxiliaire
Pôle auxiliaire
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
Enroulement compensateur
Enroulement compensateur

## Slide 23: Les moteurs Courant Continu
Pour se rapprocher du moteur réel il faut comprendre que tous les conducteurs du rotor sont situés dans des encoches et que tous sont reliés entre eux, de sorte que tous les conducteurs sont parcourus par un courant, sauf quand ils sont sur l’axe de l’induit perpendiculaire à l’axe de l’inducteur. A ce moment, le courant dans la spire doit s’annuler très vite pour pouvoir s’inverser. Pour aider à cette commutation sur des moteurs d’une certaine puissance (quelques kW), on ajoute des pôles auxiliaires en série avec l’induit, et alignés avec cette perpendiculaire.
+
+
-
-
N
S
-
-
-
+
+
+
+
-
Pôle auxiliaire
Pôle auxiliaire
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
Enroulement compensateur
Enroulement compensateur

## Slide 24: Les moteurs électriques
En continu excitation permanente, parallele série, séparé (laplace)

## Slide 25: démarche
Principe fonctionnement
Les défauts
Les lois
Les différents types, les symboles les schémas, le cablage.
exercices