## Slide 1: L’énergie électrique
La production d’énergie électrique
Ph. Dutour

## Slide 2: Du producteur au consommateur
Production
Transport
Distribution
Barrage
W Produite en France2011 | 562.4 TWh
Importations | 19.7 TWh
Exportations | 75.4 TWh
Bilan échanges | 55.7 TWh
Pertes réseau | 34.9 TWh
Usage divers | 11.0 TWh
Consommation | 443.3 TWh
Transport
63kV
Distribution 20kV
Transfo. 63kV/20kV
Distribution
230/400V
Transformateur
20kV / 400 kV
Transport National
400 kV
Transfo.
400kV / 63kV
Pour la partie « Transport » il existe aussi
des lignes à 225; 150 et 90 kV
Pour la « distribution » à 10 ; 15 kV

## Slide 3
Du producteur au consommateur
Production
Transport
Distribution
Centrale thermique
W Produite en France2011 | 562.4 TWh
Importations | 19.7 TWh
Exportations | 75.4 TWh
Bilan échanges | 55.7 TWh
Pertes réseau | 34.9 TWh
Usage divers | 11.0 TWh
Consommation | 443.3 TWh
Transport
63kV
Distribution 20kV
Transfo. 63kV/20kV
Distribution
230/400V
Transformateur
20kV / 400 kV
Transport National
400 kV
Transfo.
400kV / 63kV
Pour la partie « Transport » il existe aussi
des lignes à 225; 150 et 90 kV
Pour la « distribution » à 10 ; 15 kV

## Slide 4
Du producteur au consommateur
Production
Transport
Distribution
Centrale Nucléaire
Transport
63kV
Distribution 20kV
Transfo. 63kV/20kV
Consommation moyenne d’un particulier = 200 à 400 kWh /mois
Distribution
230/400V
Energie Produite en France 2011 | 562.4 TWh
Importations | 19.7 TWh
Exportations | 75.4 TWh
Bilan échanges | 55.7 TWh
Pertes réseau | 34.9 TWh
Usage divers | 11.0 TWh
Consommation | 443.3 TWh
Transformateur
20kV / 400 kV
Transport National
400 kV
Transfo.
400kV / 63kV
Pour la partie « Transport » il existe aussi
des lignes à 225; 150 et 90 kV
Pour la « distribution » à 10 ; 15 kV

## Slide 5: Production
Centrales hydrauliques
Centrales thermiques
Énergies renouvelables
Énergies nouvelles
.
Type production | Puissance installée TW | % | Energie produite TWh | % | Energie potentielle TWh | % Util.
Nucléaire | 63.13 | 50 | 421.1 | 78 | 553 | 76
Thermique conv. | 27.79 | 22 | 51.2 | 9.4 | 243 | 21
Hydraulique | 25.40 | 20 | 50.3 | 9.3 | 223 | 22.5
Eolien | 6.64 | 5.3 | 11.9 | 2.2 | 58.2 | 20.5
Photovoltaïque | 2.23 | 1.8 | 1.8 | 0.33 | 19.5 | 9.2
ENR Autres | 1.27 | 1 | 5.6 | 1 | 11.1 | 50.5
Total | 126.46 | 100 | 541.9 | 100 | 1107.3 | 49
Chart: 2011 Production énergie electrique en TWh
| Nucléaire | Thermique conv. | Hydraulique | Eolien | Photovoltaïque | Autres
 | 421.1 | 51.2 | 50.3 | 11.9 | 1.8 | 5.6

## Slide 6
Production
Centrales hydrauliques
Centrales thermiques
Énergies renouvelables
Énergies nouvelles
Ordre de grandeur
1 éolienne=3 (6) MW ; 1 réacteur nucléaire =1500 MW :
1 unité hydraulique = 30MW; 1 unité thermique = 200MW
Coût du kWh produit par :
è Une centrale hydraulique : 1,5 centimes,
è Une centrale nucléaire : 3 centimes,
è Une centrale thermique charbon : 4,5 centimes,
è Une centrale fuel : 4 centimes.
Chart: 2011 Production énergie électrique en %
| Nucléaire | Thermique conv. | Hydraulique | Eolien | Photovoltaïque | Autres
 | 421.1 | 51.2 | 50.3 | 11.9 | 1.8 | 5.6

## Slide 7
Répartition de la production en EUROPE 2011
Chart: 
| UE (27) | Luxembourg | Suède | France | Slovaquie | Autriche | Slovénie | Belgique | Finlande | Lettonie | Espagne | Portugal | Roumanie | Hongrie | Bulgarie | Allemagne | République tchèque | Danemark | Lituanie | Italie | Royaume-Uni | Grèce | Pays-Bas | Irlande | Estonie | Pologne | Chypre | Malte
ENR | 0.09576 | 0.12246 | 0.11378 | 0.03049 | 0.024867 | 0.10106 | 0.0143 | 0.078637 | 0.14235 | 0.017353 | 0.18458 | 0.23171 | 0.006879 | 0.079848 | 0.015669 | 0.14225 | 0.036544 | 0.33853 | 0.064533 | 0.092677 | 0.061864 | 0.0556 | 0.10715 | 0.10943 | 0.078448 | 0.052088 | 0.0071081 | 0
Hydraulique | 0.119 | 0.87694 | 0.44751 | 0.11755 | 0.203 | 0.58481 | 0.28583 | 0.017536 | 0.16037 | 0.53116 | 0.15008 | 0.3059 | 0.328 | 0.0050306 | 0.12203 | 0.043544 | 0.03935 | 0.00054145 | 0.22526 | 0.18012 | 0.017721 | 0.13042 | 0.00088878 | 0.027113 | 0.0020827 | 0.022124 | 0 | 0
Nucléaire | 0.27424 | 0 | 0.38915 | 0.75381 | 0.52372 | 0 | 0.34425 | 0.50403 | 0.28297 | 0 | 0.20453 | 0 | 0.19174 | 0.42174 | 0.32686 | 0.22373 | 0.32595 | 0 | 0 | 0 | 0.16304 | 0 | 0.033596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charbon | 0.24694 | 0 | 0.011911 | 0.041091 | 0.12796 | 0.069144 | 0.32179 | 0.044049 | 0.25826 | 0.0003018 | 0.083585 | 0.13126 | 0.34116 | 0.16681 | 0.46139 | 0.41629 | 0.54842 | 0.43769 | 0 | 0.13154 | 0.28257 | 0.53661 | 0.1912 | 0.22368 | 0.86139 | 0.86639 | 0 | 0
Gaz | 0.23305 | 0 | 0.024784 | 0.046153 | 0.090484 | 0.22246 | 0.033348 | 0.34813 | 0.1464 | 0.45088 | 0.32136 | 0.27547 | 0.1208 | 0.31284 | 0.042162 | 0.1508 | 0.018755 | 0.20389 | 0.55418 | 0.51532 | 0.46096 | 0.17128 | 0.65322 | 0.61996 | 0.023372 | 0.032412 | 0 | 0
Fioul | 0.022955 | 0.00059737 | 0.011716 | 0.0090981 | 0.021274 | 0.016506 | 0.00048683 | 0.0029962 | 0.0058083 | 0.0003018 | 0.052967 | 0.051877 | 0.0082317 | 0.013005 | 0.0069235 | 0.011489 | 0.0018511 | 0.016372 | 0.11254 | 0.064554 | 0.0079212 | 0.092417 | 0.00077874 | 0.018168 | 0.0031626 | 0.016396 | 0.98186 | 1
Autres thermiques | 0.0080694 | 0 | 0.0011507 | 0.0018048 | 0.0086963 | 0.0060174 | 0 | 0.0046257 | 0.003835 | 0 | 0.0028935 | 0.00379 | 0.0031838 | 0.00072249 | 0.024972 | 0.011889 | 0.029128 | 0.0029651 | 0.043486 | 0.015785 | 0.0059271 | 0.013678 | 0.013162 | 0.0016422 | 0.031549 | 0.010593 | 0.011036 | 0
Limite production gaz à effet de serre
CO2

## Slide 8
Les centrales hydrauliques
Souple et rapide
Grâce à la réserve d’eau stockée par les barrages, une centrale hydraulique à l’arrêt peut, en quelques minutes, atteindre sa puissance maximale et ajuster ainsi la production aux brusques variations de la demande d’électricité.
640 barrages,
150 de plus
de 20 mètres
Puissance 25.4 TW
Production 2011:
50.4 TWh

## Slide 9
L’usine hydroélectrique française la plus puissante est la STEP (Station de Transfert d’Énergie par Pompage)
de Grand Maison, construite en Isère, en 1985.
Elle développe une puissance de 1800 MW, avec 12 groupes et 920 m de chute soit l’équivalent de deux réacteurs nucléaires.
Les centrales hydrauliques STEP

## Slide 10: Les centrales hydrauliques haute chute
La puissance disponible est proportionnelle à deux facteurs:
le débit massique (la masse d’eau par unité de temps) et
la hauteur de la chute.
Débit massique
  La plus grande hauteur de chute est celle de Portillon en Haute-Garonne avec 1420 m.
L’énergie produite W = m.g.h (masse gravitation hauteur)
Hauteur de chute > 300m
Barrage
Turbine pelton
Alternateur
Ecoulement d’eau
Transformateur

## Slide 11: Les centrales hydrauliques moyenne chute
  le barrage le plus haut est celui de Tignes en Savoie avec 180 m.
Turbine Francis

## Slide 12: Les centrales hydrauliques moyenne chute
  le barrage le plus haut est celui de Tignes en Savoie avec 180 m.
Turbine Francis

## Slide 13: Les centrales hydrauliques basse chute
Turbine Kaplan
Centrales au fil de l’eau

## Slide 14: Les centrales hydrauliques Marée Motrice (La Rance)
Turbine Kaplan bulbe
24 groupes Bulbes de10MW
600 GWh par année
Fonctionnement marée montante, marée descendante
écoulement fleuve Turbinage, pompage.

## Slide 15
Barrage
Barrage des trois gorges sur le Yang Tse Kiang en Chine
84,7 TWh d'électricité par an
26 générateurs une puissance installée de 18 200 mégawatts
Superficie de 1084 km² plus de 39 milliards de mètres cubes d’eau

## Slide 16
Barrage des trois gorges sur le Yang Tse Kiang en Chine
84,7 TWh d'électricité par an
26 générateurs une puissance installée de 18 200 mégawatts
Superficie de 1084 km²
plus de 39 milliards de mètres cubes d’eau

## Slide 17: Centrales thermiques conventionnelles
Centrales Charbon, fioul, gaz
17 centrales en France:
16,5 TWh par an
9 % production EDF
Lavage de fumée
Dépoussiérage électrostatique
Système de combustion amélioré
Cheminées jusqu’à 240m
66% de la production mondiale

## Slide 18: Centrales thermiques Nucléaires
Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (Aube)
Cœur du réacteur
19 sites
78% de la production
d’électricité en France
34 réacteurs de 900 mégawatts ;
20 réacteurs de 1300 mégawatts ;
4 réacteurs de 1450 mégawatts.

## Slide 19
En France, EDF a produit 13 % de son électricité à partir des énergies renouvelables en 2011, en particulier l'énergie hydraulique.
D'ici 2020, la France a pour objectif que les énergies renouvelables représentent 21% de la consommation française et l'Europe 22% de la consommation européenne.
Énergies renouvelables
Chart: 
| UE (27) | Luxembourg | Suède | France | Slovaquie | Autriche | Slovénie | Belgique | Finlande | Lettonie | Espagne | Portugal | Roumanie | Hongrie | Bulgarie | Allemagne | République tchèque | Danemark | Lituanie | Italie | Royaume-Uni | Grèce | Pays-Bas | Irlande | Estonie | Pologne | Chypre | Malte
ENR | 0.09576 | 0.12246 | 0.11378 | 0.03049 | 0.024867 | 0.10106 | 0.0143 | 0.078637 | 0.14235 | 0.017353 | 0.18458 | 0.23171 | 0.006879 | 0.079848 | 0.015669 | 0.14225 | 0.036544 | 0.33853 | 0.064533 | 0.092677 | 0.061864 | 0.0556 | 0.10715 | 0.10943 | 0.078448 | 0.052088 | 0.0071081 | 0
Hydraulique | 0.119 | 0.87694 | 0.44751 | 0.11755 | 0.203 | 0.58481 | 0.28583 | 0.017536 | 0.16037 | 0.53116 | 0.15008 | 0.3059 | 0.328 | 0.0050306 | 0.12203 | 0.043544 | 0.03935 | 0.00054145 | 0.22526 | 0.18012 | 0.017721 | 0.13042 | 0.00088878 | 0.027113 | 0.0020827 | 0.022124 | 0 | 0

## Slide 20: Énergies renouvelables
Énergie
éolienne

## Slide 21
Ferme Photovoltaïque
Mées Alpes de Ht Provence
Ordre de grandeur 1.4 kWc pour 10 m2
Centrale Thermodynamique Séville 302 MW
Énergies renouvelables
Énergie
solaire

## Slide 22
Production photovoltaïque sur site
Carte de l’énergie moyenne reçue
par an pour 1m2

## Slide 23: Énergies nouvelles
Valorisation des déchets organiques, végétaux qui,
en brûlant libèrent de l’énergie utilisée pour produire
de l’électricité, et parfois, simultanément, de l’eau
chaude pour un usage de chauffage collectif,
« Cogénération ». Utilisation du bois.
Hydrolienne
biomasse
Principe identique aux éoliennes,
mais appliqué aux courants marins

## Slide 24
Géothermie
Utilisation des nappes d’eau chaude contenues dans le sol à des profondeurs variables (>100m) pour produire de l’électricité et du chauffage collectif.
A ne pas confondre avec la géothermie de surface utilisée uniquement dans le chauffage, (inertie thermique du sol).
Énergies
nouvelles

## Slide 25
NESJAVELLIR en ISLANDE
Géothermie
Énergies
nouvelles

## Slide 26
Énergies nouvelles
Pile à combustible
EDF et Gaz de France exploitent une
pile à combustible de grosse puissance
(200 kW) dans la ville de Chelles, en
banlieue parisienne.
Fonctionnant au gaz naturel, elle
fournit de l'électricité et de la chaleur
pour environ 200 foyers. Projet Cellia.

## Slide 27
FIN