## Slide 1: L’énergie électrique
Le transport et la distribution de l’énergie électrique
Ph. Dutour

## Slide 2: Transport
Pour transporter sur de longue distance avec le moins
de pertes d’énergies possibles, on élève la tension.
Pour une puissance transportée équivalente, cela a pour effet de
diminuer le courant nécessaire, et donc de diminuer au carré les
pertes dues aux transport (impédances des lignes).
Pjoules ligne) = R(ligne) x I2
Ce défaut des câbles n’a comme intérêt, que de réchauffer les pattes des oiseaux

## Slide 3: Transport
104 000 kilomètres de lignes comprises entre
63 000 et 400 000 volts, et 46 lignes transfrontalières
Élévation de tension
Transport
Abaissement de tension
Gestion de production et du trafic

## Slide 4: Élévation de tension
Élévation en sortie de centrale de 10; 20kV à 400 kV

## Slide 5: Transport
Grande distances transport en 400 kV
Commutations des réseaux

## Slide 6: Transport
Nombre d’isolateurs
(assiettes) > 3
tension supérieure
à 50000V
Intervention sur les réseaux

## Slide 7: DISTRIBUTION:
Transport
- Abaissement à 63 kV aux approche de régions ou pour alimenter de gros clients.
586 000 kilomètres de lignes haute tension HTA
Abaissement de 63 à 20 kV (poste source) aux approches des agglomérations.

## Slide 8: DISTRIBUTION:
Abaissement à 400/230V (poste de distribution) pour l’alimentation des usagers
Sur poteaux jusqu’à 100kVA
En local jusqu’à 1250kVA

## Slide 9
DISTRIBUTION:

## Slide 10: Gestion de production et du trafic
L’ordre d’utilisation et de mise en service des centrales:
1°) Centrale Nucléaire
2°) Centrales thermiques conventionnelles
3°) Centrales hydrauliques
La production d’énergie électrique doit en permanence
être ajustée à la demande de consommation.
C’est le rôle du dispatching.
Suivi consommation
Maximums de puissance:
Mercredi 15/12/2010 : 96710 MW
Mercredi 07/01/2009 : 92400 MW
Lundi 17/12/2007 : 88960 MW
Pour 1°C de variation en hiver
+ 2300MW à 19h

## Slide 11: Gestion de production et du trafic
Sur les réseaux aériens
Pour assurer la sécurité et la continuité de service, EDF effectue de manière automatique un essai de ré-enclenchement après un défaut appelé « les trois lents ». A la détection du défaut, le disjoncteur déclenche. Un premier essai de ré-enclenchement à lieu immédiatement (t<0, 3s), puis au bout de 15 s (1 ou 2 fois) .
Ceci de manière à éviter les déclenchements intempestifs.
Sur les réseaux souterrains
Il ne peut pas y avoir de déclenchement sans véritable cause, il n’y a donc pas d’essai de ré-enclenchement.

## Slide 12: Fin