## Slide 1: Tension sinusoïdale, courants alternatifs…
Les différents types d’alimentations les plus utilisées…

## Slide 2: Génération d’énergie électriques
La forme d’énergie électrique la plus utilisée est l’alternatif.
U-
La courbe suit l’évolution du signal en fonction du temps.
Elle est facilement produite par la rotation d’un aimant (permanent ou électro-aimant) devant une (monophasé) ou plusieurs bobines.( 3 pour du triphasé).
t
U+
0
N
S
Click
On appelle cela une génératrice synchrone ou un alternateur.

## Slide 3: Courants, Tensions, forme sinusoïdale
Noté CA ou AC dans un schéma, ou repérés par des symboles du type Ph, N, ou L1,L2,L3.
C ’est le type d’énergie électrique le plus employé, car c’est celle que l’on sait le mieux fabriquer, transporter, distribuer.
Signal périodique dont la valeur moyenne vaut « 0 ». Le signal sinusoïdal est la forme de la tension produite par les centrale électriques (très vite déformé..)
On aura des valeurs maxi ou crête, mini, et efficace Fréquence « F » en Hz période « T » en s.
exemple
U+
0
U-
Tension Maximum ou crête
Tension Moyenne ‘0’
Tension Minimum
Une période
1
t (s)
Tension efficace
4 périodes pour 1 seconde F = 4 Hz et T =0,25s

## Slide 4: Courants, Tensions, forme sinusoïdale
La tension à l’origine est sinusoïdale en sortie d’une centrale électrique. Très vite déformée par le fonctionnement même des récepteurs sur le réseau elle reste néanmoins alternative d’où l’appellation « courant alternatif ».
On utilise les règles mathématiques liées aux calculs trigonométriques pour toutes les valeurs entre elles. C’est ainsi qu’on obtient
Tension ou courant Maximum ou crête notée Û; Î
Û = Ueff x 2
Tension, courant efficace notée Ueff ou U; Ieff ou I
U = Û / 2
Tension Moyenne notée Ū Courant moyen noté Ī
Ū = 0
Tension instantanée noté u, courant instantané noté i (minuscules)
u = Û sin ( t)
Avec  = 2 F en radians/ secondes et t en secondes

## Slide 5: À vous de jouer
De quelle nature, ou type, est ce courant ?
I (A)
0
T (ms)
2
5
Courant (alternatif) sinusoïdal
I maxi ou Î =
Période T=
pulsation  =
I eff ou I =
fréquence F =
20 ms
+7 A
2 F = 6,28 x 50= 314 rd/s
i =
Î / 2 = 4,95 A
1/T = 1/0,020 = 50 Hz
7 x sin (314 x t)

## Slide 6: Le triphasé
Pour transporter des énergies importantes sur de grandes distances on préfèrera le triphasé (répartition sur 3 ou 4 fils) de la puissance nécessaire.
N
S
Ce seront alors trois bobines réparties autour de l’aimant (à 120°) entrainé en rotation par l’énergie primaire de la centrale de production.

## Slide 7: Le triphasé plus neutre
Obtenu en couplant les enroulement de manière à avoir un point commun (neutre) et trois phases ce sera le couplage « étoile ». C’est le mode de livraison le plus utilisé pour tous les clients particuliers ou petite entreprise (230/400V~). Ce sera dans ce cas le point de livraison qui sera couplé en étoile (transformateur de distribution).
U-
t
U+
0