## Slide 1: Tension sinusoïdale, courants alternatifs…
Les différents types d’alimentations les plus utilisées…

## Slide 2: Génération d’énergie électrique
La forme d’énergie électrique la plus utilisée est l’alternatif.
U-
La courbe suit l’évolution du signal en fonction du temps.
Elle est facilement produite par la rotation d’un aimant (permanent ou électro-aimant) devant une (monophasé) ou plusieurs bobines.( 3 pour du triphasé).
t
U+
0
N
S
Click
On appelle cela une génératrice synchrone ou un alternateur.

## Slide 3: Courants, Tensions, forme sinusoïdale
Noté CA ou AC dans un schéma, ou repérés par des symboles du type Ph, N, ou L1,L2,L3.
C ’est le type d’énergie électrique le plus employé, car c’est celle que l’on sait le mieux fabriquer, transporter, distribuer.
Signal périodique alternatif ( la valeur moyenne vaut « 0 »). Le signal sinusoïdal est la forme de la tension produite par les centrales électriques (très vite déformé..)
On aura des valeurs maxi ou crête, mini, et efficace, une Fréquence « F » en Hz , une période « T » en s. F= 1/T
U+
0
U-
Tension Maximum ou crête
Tension Moyenne ‘0’
Tension Minimum
Une période
1
t (s)
Tension efficace
4 périodes pour 1 seconde F = 4 Hz et T =0,25s

## Slide 4: Courants, Tensions, forme sinusoïdale
La tension à l’origine est sinusoïdale en sortie d’une centrale électrique. Très vite déformée par le fonctionnement même des récepteurs sur le réseau elle reste néanmoins alternative d’où l’appellation « courant alternatif ».
Les grandeurs efficaces sont définies comme produisant le même dégagement thermique que la même valeur en courant continu.
La trigonométrie permet d’établir des relations entre les grandeurs d’un réseau. C’est ainsi qu’on obtient.
Tension ou courant Maximum ou crête notée Û; Î
Û = Ueff x 2
Tension, courant efficace noté Ueff ou U; Ieff ou I
U = Û / 2
Tension Moyenne notée Ū Courant moyen noté Ī
Ū = 0
Tension instantanée notée u, courant instantané noté i (minuscules)
u = Û sin ( t)
Avec  = 2 F en radians/ secondes et t en secondes

## Slide 5: À vous de jouer
De quelle nature, ou type, est ce courant ?
I (A)
0
T (ms)
2
5
Courant (alternatif) sinusoïdal
I maxi ou Î =
Période T=
pulsation  =
I eff ou I =
fréquence F =
20 ms
+7 A
2 F = 6,28 x 50= 314 rd/s
i =
Î / 2 = 4,95 A
1/T = 1/0,020 = 50 Hz
7 x sin (314 x t)

## Slide 6: Le triphasé
Pour transporter . des énergies importantes sur de grandes distances on préfèrera le triphasé. Répartition sur 3 ou 4 fils de la puissance nécessaire.
N
S
Ce seront alors trois bobines réparties autour de l’aimant (à 120°) entrainé en rotation par l’énergie primaire de la centrale de production.
Cliquez sur l’aimant.
120°
120°
120°
click

## Slide 7: Le triphasé
Obtenu en couplant les enroulements de manière à ce que chaque « sortie » de bobine voie l’entrée de la suivante. Ce sera le couplage « triangle ». Les tensions ainsi crées sont des tensions entre phases. Il n’y aura pas de neutre (point commun) réel. Ce couplage est plus adapté à la production ou le transport d’énergies électriques
U-
t
U+
0
N
S
click

## Slide 8: Le triphasé plus neutre
Obtenu en couplant les enroulements de manière à avoir un point commun (neutre) et trois phases ce sera le couplage « étoile ». C’est le mode de livraison le plus utilisé pour tous les clients particuliers ou petite entreprise (230/400V~). Ce sera dans ce cas le point de livraison qui sera couplé en étoile (transformateur de distribution).
U-
t
U+
0
N
S
Neutre
click

## Slide 9: Les différentes grandeurs
La tension entre deux phases est appelée tension composée et a pour symbole U (en Volt).
La tension entre une phase et le neutre, s’appelle tension simple et a pour symbole V (en Volt).
U-
t
U+
0
V 1 tension simple générée par la bobine 1
V 2 tension simple générée par la bobine 2
V 3 tension simple générée par la bobine 3
click

## Slide 10: Les différentes grandeurs
La tension entre deux phases est appelée tension composée et a pour symbole U (en Volt).
La tension entre une phase et le neutre, s’appelle tension simple et a pour symbole V (en Volt).
La relation qui existe entre U et V découle de l’angle qui sépare deux phases 120° ( lié aux positions des bobines) U = V. √3.
t
U+
0
V1 tension simple générée par la bobine 1
V2 tension simple générée par la bobine 2
click
U12 =V1-V2
Tension composée
entre V1 et V2

## Slide 11: Les différentes grandeurs
La relation qui existe entre U et V découle de l’angle qui sépare deux phases 120° ( lié aux positions des bobines) U = V. √3.
V1 tension simple générée par la bobine 1
V2 tension simple générée par la bobine 2
U12
U12 =V1-V2
Tension composée
entre V1 et V2
V1
V2
120°
30°
Dans le triangle rectangle formé par V2 la moitié de U12 la somme des angles = 180°. L’angle entre U2 et U12 =30°
U12/2 = V2 cos 30° = V2. √3/2
U = V. √3 (puisque V2=V1=V3=V)
90°

## Slide 12: Les différentes grandeurs
Dans un réseau triphasé plus neutre, la somme des courants dans tous les conducteurs = 0 A (les trois phases et le neutre).
Si le réseau est parfaitement équilibré,
le courant dans le neutre =0A.
Dans le cas ou le réseau ne peut pas être déséquilibré (exemple raccordement d’un moteur) on ne raccordera pas de fil neutre.
Dans le système de distribution électrique français quelles sont les grandeurs .
U =
400V
V =
230V
F =
50Hz
T =
20 mS
Réseau 230/400 V 50 Hz

## Slide 13: Questions
Pour le relevé suivant de V1 sur un réseau indiquez:
la valeur de la tension moyenne.
La valeur de la tension crête mini
La fréquence
La période
La nature du signal