## Slide 1: L’énergie pneumatique
Quand l’air sous pression devient une énergie capable de produire des mouvements, capable de produire de l’énergie mécanique.

## Slide 2: La mise sous pression des fluides pour transmettre de l’énergie
Principalement deux fluides sont utilisés pour transmettre de l’énergie dans le milieu professionnel.
L’air
L’huile
Ce sont donc deux énergie intermédiaires qu’il faudra créer en mettant sous pression ces fluides , on parle :
- d’énergie « PNEUMATIQUE » quand il s ’agira d’air comprimé, et - d’ « HYDRAULIQUE» quand il s’agira d’huile sous pression.
Le principe est le même, il y a toute fois des différences qui justifient l’existence de chacune d’elles.

## Slide 3: La mise sous pression des fluides pour transmettre de l’énergie
Pour le pneumatique le matériel mis en œuvre est plus simple moins couteux, et le circuit d’alimentation comporte uniquement des tubes pour emmener l’air comprimé vers les récepteurs le retour s’effectuant à l’air libre « échappement ».
Les puissances développées sont plus faibles.
La pression de l’air dans le circuit est de l’ordre de 3 à 10 bars.
Les mouvements seront moins précis, avec des risques d’à-coups, dus à la compressibilité des gaz.
Moteur
électrique
Compresseur
Réservoir
D’air
Vérin
Cliquez sur le moteur du compresseur

## Slide 4: La mise sous pression des fluides pour transmettre de l’énergie
Pour l’hydraulique le matériel mis en œuvre est plus complexe plus couteux, et le circuit d’alimentation comporte des tubes pour emmener l’huile sous pression vers les récepteurs et d’autres pour ramener l’huile vers le compresseur, c’est un circuit fermé.
Les puissances développées sont bien plus grandes ce qui fait qu’on l’utilise pour des actions ou beaucoup de puissance est nécessaire. La pression du fluide dans le circuit peut aller d’une dizaine à plusieurs centaines de bars.
Les mouvements seront plus précis, sans à-coups, plus facilement contrôlables grâce à l’incompressibilité des liquides.
Moteur
électrique
Compresseur
Vérin
Bac à huile
Cliquez sur le moteur du compresseur

## Slide 5: La mise sous pression des fluides pour transmettre de l’énergie
Les technologies étant proches,
les symboles auront beaucoup de points communs.
Ce qui les distinguera ce sont les petits triangles pleins pour l’hydraulique alors que pour le pneumatique il n’y aura que le trait du contour
Moteur pneumatique
Moteur hydraulique

## Slide 6: L’installation pneumatique de la production à l’utilisation
Réservoir air comprimé
Groupe froid
Com-presseur
la production
l’utilisation
le transport
Cliquer sur les étiquettes « production »; « transport, utilisation » pour voir le détail sur le « compresseur » pour l’animation ou ailleurs pour la suite.
Réservoir air comprimé

## Slide 7: L’installation pneumatique de la production à l’utilisation
Filtre à air:
Évite les poussières dans le compresseur
Compresseur: aspire l’air extérieur, le comprime et l’envoie vers le réservoir (cuve)
Groupe froid: produit le froid nécessaire (dans certains cas) au refroidissement de l’air comprimé
Circuit frigorigène: évacuation des calories au plus prêt du circuit d’air
Cuve stockage air comprimé (~10 Bars)
Vanne d’évacuation des condensats (eau)
Vanne d’évacuation des surpressions
la production

## Slide 8: L’installation pneumatique de la production à l’utilisation
Tube de distribution 3% de pente pour évacuer les eaux condensées
Tube d’évacuation situé aux points les plus bas du réseau de distribution avec une vanne de purge
Filtre avant utilisation (métal poreux)
Régulateur de pression (réglage et indicateur de pression manomètre )
Module prise air sec (départ soufflette)
Lubrificateur: ajout de microgouttelettes d’huile pour les composants pneumatiques
Commande électrique de mise en pression du système (progressive ou pas)
Sectionnement (vanne manuelle ou Arrêt d’urgence)
utilisation
transport
Prise d’air par le dessus (pas d’eau)

## Slide 9: Le Filtre Régulateur Lubrificateur ou FRL

## Slide 10: Le Filtre Régulateur Lubrificateur ou FRL
- La vanne a pour rôle d’arrêter ou de mettre
le circuit en pression.
- Le filtre sépare les microgouttelettes d’eau par gravitation, et filtre les poussières contenues dans l’air.
- Le régulateur permet d’ajuster la pression voulue dans le système (le manomètre donne l’indication).
1
0
2
3
4
5
6
7
Air sous pression
Vanne
Filtre
Récupération d’eau
purge
Régulateur
Manomètre
Lubrificateur
Réservoir d’huile
Air sous pression
filtrée,
régulée,
lubrifiée
Vis de réglage de lubrification
Air sans huile
(soufflette)
- Lubrificateur Il permet d’injecter des petites quantités d’huile dans l’air pour faciliter les mouvements mécaniques (frottements).
Le réglage de la quantité se fait par l’intermédiaire d’une vis.
Cliquez sur la vanne

## Slide 11: Le Filtre Régulateur Lubrificateur ou FRL
- La vanne a pour rôle d’arrêter ou de mettre
le circuit en pression.
- Le filtre sépare les microgouttelettes d’eau Par gravitation, et filtre les poussières contenues dans l’air.
- Le régulateur permet d’ajuster la pression voulue dans le système (le manomètre donne l’indication).
1
7
6
0
2
3
4
5
Air sous pression
Vanne
Filtre
Récupération d’eau
purge
Régulateur
Manomètre
Lubrificateur
Réservoir d’huile
Air sous pression
filtrée,
régulée,
lubrifiée
Vis de réglage de lubrification
Air sans huile
(soufflette)
- Lubrificateur Il permet d’injecter des petite quantités d’huile dans l’air pour faciliter les mouvements mécaniques (frottements).
Le réglage de la quantité se fait par l’intermédiaire d’une vis.
Cliquez sur le régulateur

## Slide 12: Le Filtre Régulateur Lubrificateur ou FRL
Les symboles
Arrivée d’air sous pression
Filtre
Régulateur
Manomètre
Lubrificateur
Départ air, filtré, régulé, lubrifié
Symbole FRL simplifié

## Slide 13: Les vérins
Ce sont des actionneurs dont le rôle est de convertir l’énergie pneumatique en énergie mécanique (mouvement).

## Slide 14: Les vérins
Arrêt mise en pression échappement,
Maintien mise en pression
Ce sont des actionneurs dont le rôle est de convertir l’énergie pneumatique en énergie mécanique (mouvement).
Vérin simple effet: La mise en pression provoque la sortie de la tige du vérin.
A l’arrêt de cette mise en pression le ressort repousse l’ensemble piston et tige. (On pourra trouver aussi le mouvement inverse)
Cliquez pour la mise en pression

## Slide 15: Les vérins
Maintien mise en pression
Echap
Vérin double effet: La mise en pression d’une chambre (coté d’un vérin) provoque la sortie de la tige du vérin.
La mise en pression de l’autre chambre (l’autre entrée) provoque la rentée de la tige du vérin.
(Il n’y a plus de ressort, en l’absence de pression la tige est « libre »)
Ce sont des actionneurs dont le rôle est de convertir l’énergie pneumatique en énergie mécanique (mouvement).
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Maintien mise en pression
Echap

## Slide 16: Les vérins
Maintien mise en pression
Echap
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Maintien mise en pression
Echap
Différents systèmes de réduction du diamètre d’échappement de l’air permettront de freiner la course du vérin pour la ralentir ou pour amortir en fin de mouvement .
Amortissement en fin de mouvement par réduction du diamètre d’échappement
Clapet anti retour: Blocage de la circulation de l’air dans un sens.
Symbole:
Régulateur: freinage du débit par diminution du diamètre de passage de l’air. Symbole:
L’association d’un régulateur et d’un clapet anti retour permettra de réaliser un régulateur unidirectionnel. Seul les échappements seront freinés.
Vis de réglage
Cliquez sur la Vis de réglage pour modifier le débit

## Slide 17: Les vérins
Maintien mise en pression
Echap
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Maintien mise en pression
Echap
Différents systèmes de réduction du diamètre d’échappement de l’air permettront de freiner la course du vérin pour la ralentir ou pour amortir en fin de mouvement .
Amortissement en fin de mouvement par réduction du diamètre d’échappement
Clapet anti retour: Blocage de la circulation de l’air dans un sens.
Symbole:
Régulateur: freinage du débit par diminution du diamètre de passage de l’air. Symbole:
L’association d’un régulateur et d’un clapet anti retour permettra de réaliser un régulateur unidirectionnel. Seul les échappements seront freinés.
Vis de réglage (fermé à moitié)
Cliquez sur la Vis de réglage pour modifier le débit

## Slide 18: Les vérins
Maintien mise en pression
Echap
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Maintien mise en pression
Echap
Différents systèmes de réduction du diamètre d’échappement de l’air permettront de freiner la course du vérin pour la ralentir ou pour amortir en fin de mouvement .
Amortissement en fin de mouvement par réduction du diamètre d’échappement
Clapet anti retour: Blocage de la circulation de l’air dans un sens.
Symbole:
Régulateur: freinage du débit par diminution du diamètre de passage de l’air. Symbole:
L’association d’un régulateur et d’un clapet anti retour permettra de réaliser un régulateur unidirectionnel. Seul les échappements seront freinés.
Vis de réglage (fermé)
Cliquez sur la Vis de réglage pour modifier le débit

## Slide 19: Les vérins sans tige
Maintien mise en pression
Echap
Vérin à câble:
La mise en pression d’une chambre (coté d’un vérin) provoque la translation d’un câble (avec rotation des poulies externes).
La mise en pression de l’autre chambre (l’autre entrée) provoque la translation en sens inverse.
Ce sont des actionneurs dont le rôle est de convertir l’énergie pneumatique en énergie mécanique (mouvement). Le piston n’actionne plus directement une tige solidaire.
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Maintien mise en pression
Echap
Charge à déplacer

## Slide 20: Les vérins sans tige
Maintien mise en pression
Echap
Ce sont des actionneurs dont le rôle est de convertir l’énergie pneumatique en énergie mécanique (mouvement). Le piston n’actionne plus directement une tige solidaire.
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Maintien mise en pression
Echap
Charge à déplacer
Fente étanche
Vérin fendu:
La mise en pression d’une chambre (coté d’un vérin) provoque la translation du piston lié mécaniquement avec la charge à déplacer sur le coté du vérin (à travers une fente étanche).
La mise en pression de l’autre chambre (l’autre entrée) provoque la translation en sens inverse.

## Slide 21: Les vérins sans tige
Maintien mise en pression
Echap
Ce sont des actionneurs dont le rôle est de convertir l’énergie pneumatique en énergie mécanique (mouvement). Le piston n’actionne plus directement une tige solidaire.
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Maintien mise en pression
Echap
Charge à
déplacer
Aimants permanents
Obstacle
Cliquez sur « obstacle »
Vérin Magnétique:
La mise en pression d’une chambre (coté d’un vérin) provoque la translation du piston lié magnétiquement avec la charge à déplacer sur le coté du vérin (Piston et module extérieur aimanté).
La mise en pression de l’autre chambre (l’autre entrée) provoque la translation en sens inverse.

## Slide 22: Les vérins sans tige
Obstacle
Maintien mise en pression
Echap
Ce sont des actionneurs dont le rôle est de convertir l’énergie pneumatique en énergie mécanique (mouvement). Le piston n’actionne plus directement une tige solidaire.
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Maintien mise en pression
Echap
Charge à déplacer
Aimants permanents
Cliquez sur « obstacle »
Vérin Magnétique:
La mise en pression d’une chambre (coté d’un vérin) provoque la translation du piston lié magnétiquement avec la charge à déplacer sur le coté du vérin (Piston et module extérieur aimanté).
La mise en pression de l’autre chambre (l’autre entrée) provoque la translation en sens inverse.

## Slide 23: Autres vérins
Maintien Pression
Echappement
Echap
Vérin à menbrane: La mise en pression d’une chambre provoque le gonflement des membranes et donc le mouvement imposé à la charge .
Ce sont des actionneurs dont le rôle est de convertir l’énergie pneumatique en énergie mécanique (mouvement).
Cliquez pour la mise en pression
Echap
Charge

## Slide 24: Les ventouses
Charge
Maintien Pression
L’effet Venturi: La mise en circulation de l’air comprimé est utilisé de sorte à créer une dépression capable d’aspirer des charges (ex tôles) pour les transporter.
Diverses sortes existent pour des surfaces plus ou moins lisses.
Dans la pratique les ventouses sont amenées au contact de la pièce à transporter puis on alimente en air comprimé de manière à créer la dépression et ainsi maintenir la pièce par « aspiration ».
Ce sont des actionneurs dont le rôle est de .convertir l’énergie pneumatique sous pression , en dépression, utilisé pour créer une aspiration
Cliquez pour la mise en pression

## Slide 25: Les voyants et avertisseurs sonores
Ce sont des éléments du dialogue « Homme Machine » dont le rôle est de convertir l’énergie pneumatique sous pression , en informations utiles à la conduite du système.
Maintien Pression
Cliquez pour la mise en pression
Dring.. Dring..
Maintien Pression
Cliquez pour la mise en pression
Avertisseur sonore sur le principe du sifflet
Voyant: une bille colorée de teinte différente sur la moitié, est entrainée en rotation par l’air comprimé.

## Slide 26: Les distributeurs
Ce sont des pré-actionneurs dont le rôle est de convertir un ordre, issu de la partie commande, en énergie pneumatique capable de mettre en œuvre les actionneurs (très souvent les vérins…) .

## Slide 27: Les distributeurs
Ce sont des pré-actionneurs dont le rôle est de convertir un ordre, issu de la partie commande, en énergie pneumatique capable de mettre en œuvre les actionneurs (très souvent les vérins…) .
L’ordre de commande reçu par le distributeur pourra être :
Distributeur
Distributeur
Distributeur
Manuel: avec l’équivalent d’un bouton poussoir, en pratique une petite commande sur le corps du distributeur que l’on actionnera avec un tournevis .
Pneumatique : Dans ce cas le circuit de commande envoi l’ordre par un circuit pneumatique sous pression.
Electrique: c’est une bobine qui reçoit l’ordre électrique et qui va actionner le distributeur en conséquence.
Mécanique: c’est un ressort qui replace le distributeur dans une position stable de repos.
Le double symbole signale la possibilité de commander manuellement et électriquement (cas le plus fréquent)
On dira d’un distributeur qu’il est « Monostable » quand un sens de commande est assuré par un ressort.
Sinon on dira « Bistable » : deux états stables.

## Slide 28: Les distributeurs
Ce sont des pré-actionneurs dont le rôle est de convertir un ordre, issu de la partie commande, en énergie pneumatique capable de mettre en œuvre les actionneurs (très souvent les vérins…).
La partie « puissance » est composée d’un chariot mobile, soumis aux circuits de commandes. Cette partie aura pour fonction d’amener la puissance sur un actionneur pneumatique pour qu’il effectue le travail attendu. Le distributeur est l’équivalent pneumatique du contacteur en électrique.
Distributeur 2/2
Chariot avec deux positions et deux orifices. Utilisé pour contrôler l’alimentation d’un système (Ex: Sécurité… )
La fonction remplie par un distributeur est donnée dans son appellation composée par deux chiffres séparés par une fraction.
Le premier chiffre indique le nombre de connexions pneumatique, le deuxième indique le nombre de position du chariot mobile à l’intérieur. Dans le symbole seul le chariot et les connexions sont représentées.
Cliquez sur le distributeur pour commander le chariot.
Symbole

## Slide 29: Les distributeurs
Distributeur 3/2
Chariot avec deux positions et trois orifices. Utilisé pour piloter un vérin simple effet. Suivant le type des commandes on aura un fonctionnement global en monostable ou en bistable.
En cas de perte d’énergie la position du vérin est fixée par la position de repos du ressort.
Symbole
Commande distributeur
Pression
Commande distributeur
Echappement
Cliquez sur le distributeur pour commander le chariot.

## Slide 30: Les distributeurs
Distributeur 4/2
Chariot avec deux positions et quatre orifices. Utilisé pour piloter un vérin double effet. Suivant le type des commandes on aura un fonctionnement global en monostable ou en bistable.
En cas de perte d’énergie la position du vérin est fixée par la dernière commande sur le distributeur.
Symbole
Commande distributeur
Pression
Commande distributeur
Echappement
Cliquez sur le distributeur pour commander le chariot.

## Slide 31: Les distributeurs
Distributeur 5/2
Chariot avec deux positions et cinq orifices. Utilisé pour piloter un vérin double effet. Suivant le type des commandes on aura un fonctionnement global en monostable ou en bistable.
En cas de perte d’énergie la position du vérin est fixée par la dernière commande sur le distributeur.
Symbole
Commande distributeur
Pression
Commande distributeur
Echappement
Cliquez sur le distributeur pour commander le chariot.
Echappement

## Slide 32: Les distributeurs
Cliquez sur la tige du vérin…
elle est libre !
Distributeur 4/3 à centre ouvert
Chariot avec trois positions et quatre orifices. Utilisé pour piloter un vérin double effet.
Dans la position de repos du distributeur (aucune commande, tiroir au centre), les deux chambres du vérin sont à l’air libre, la tige et le piston sont donc libres de tout mouvement.
Cliquez sur le distributeur pour commander le chariot.
Symbole
Ce type de distributeur convient à des situations ou on veut libérer la course du vérin (en cas d’arrêt d’ordre prioritaire, urgence…).
Il faut pour cela s’assurer que l’inertie de la partie entrainée ne risque pas de créer un danger plus grand que l’arrêt immédiat.
Commande distributeur
Pression
Commande distributeur
Echappement

## Slide 33: Les distributeurs
Distributeur 4/3 à centre fermé
Chariot avec trois positions et quatre orifices. Utilisé pour piloter un vérin double effet.
Dans la position de repos du distributeur (aucune commande, tiroir au centre), les deux chambres du vérin sont sous pression, la tige et le piston sont donc bloqués.
Cliquez sur le distributeur pour commander le chariot.
Symbole
Ce type de distributeur convient à des situations ou il faut arrêter la course du vérin et que la masse entrainée est importante (inertie en cas d’arrêt d’ordre prioritaire, urgence…).
L’efficacité de blocage est plus grande avec un vérin hydraulique.
Commande distributeur
Pression
Commande distributeur
Echappement

## Slide 34: Le Silencieux
Chaque fois que de l’air s’échappe cela fait beaucoup de bruit.
Pour le diminuer on met en place sur les sorties un cône en métal frité (ou grillages filtrant) qui réduira la brutalité de l’échappement et donc le bruit.
Symbole
De nombreux autres composants existent en pneumatique. Moins fréquents, ils permettent de réaliser une partie commande et une partie opérative presque complète dans des environnements ou des risques d’explosion existent, ou, l’électricité devient délicate à utiliser.
Pour exemple on peut citer des boutons poussoirs, des capteurs fin de course, des relais, ….. Tout cela en technologie pneumatique mais aussi des vérins à mouvement circulaire, des moteurs, des multiplicateurs de force, des associations avec l’hydraulique (amortisseurs régulateurs).

## Slide 35
Que représentent ces symboles ?
Distributeur 5/2 monostable avec commande manuelle et électrique
Régulateur
Lubrificateur
Filtre
Deux régulateur de débit (réglage de vitesse d’entrée et de sortie de vérin)
Vérin double effet

## Slide 36: Fin